муниципальный округ пуровский район

АДМИНИСТРАЦИя пуровского района

ПОстановлЕНИЕ

| 05 |  | июля | 202 | 1 | г. | № | 336-ПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьями 8, 29.1, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 14 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года 
№ 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа,   постановляет:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

- Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района	      А.А. Колодин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Пуровского района

от _05_ ___июля_____ 2021 года № _336-ПА

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

- Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа

1. Назначение и область применения

1.1. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – нормативы) осуществлена на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Пуровский район, муниципальный округ).

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально     допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности    таких объектов для населения муниципального округа Пуровский район в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о     градостроительной деятельности Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.5. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2040 года и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа Пуровский район, независимо от их организационно-правовой формы.

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

1.6. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны в целях определения потребности населения муниципального округа в объектах социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, в объектах благоустройства с учетом особенностей формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания, требований по охране окружающей среды, охране объектов историко-культурного наследия, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории.

2.2. Нормативы решают следующие основные задачи:

2.2.1. Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимся к областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения, физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа;

- объектами благоустройства территории населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа с учетом стратегических целей развития муниципального округа на федеральном, региональном и местном уровнях;

2.2.2. Установление дифференцированных расчетных показателей в пространстве и    времени с учетом:

- роли муниципального округа в региональной системе расселения, роли населенных пунктов в местной (локальной) системе расселения муниципального округа;

- природно-климатических условий и ресурсов муниципального округа;

- социально-демографического состава и плотности населения муниципального округа;

- типологии наиболее распространенных морфотипов жилой застройки населенных пунктов муниципального округа;

- сведений о существующих объектах социальной, транспортной и коммунальной    инфраструктур (в том числе уровне обеспеченности населения объектами),

- степени освоенности территории населенных пунктов муниципального округа      (застроенная, подлежащая развитию);

- планируемого социально-экономического развития муниципального округа;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого       автономного округа.

2.3. В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа на основе задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации, а также предложений органов местного самоуправления муниципального округа и заинтересованных лиц.

2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа решают задачи создания нормативно-технической базы в сфере градостроительства, учитывающей условия муниципального округа Пуровского района и входящих в его состав населенных пунктов, необходимой для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории, соответствующих направлениям развития, определенных Стратегией социально-экономического развития и муниципальными программами.

3. Перечень объектов местного значения муниципального округа

3.1. Объекты местного значения муниципального округа, отображаемые в генеральном плане и документации по планировке территории муниципального округа определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.2. Перечень объектов местного значения, относящихся к вопросам местного значения муниципального округа Пуровский район, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Вопросы местного значения | Объекты местного значения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Организация в границах муниципального округа электроснабжения населения | электростанции мощностью 25 МВт и более; объекты электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6-110 кВ |
| Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения | котельные; объекты магистральных тепловых сетей |
| Организация в границах муниципального округа газоснабжения населения | газораспределительные станции, пункты; газопроводы высокого давления, внеквартальные газопроводы среднего давления; пункты редуцирования газа |
| Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения | водозаборы и сопутствующие сооружения; объекты магистральных сетей водоснабжения |
| Организация в границах муниципального округа водоотведения | объекты магистральных сетей водоотведения, в том числе канализационные очистные сооружения |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, организация дорожного движения | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог, в том числе стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения; объекты дорожного сервиса |
| Обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | объекты жилищного строительства |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | остановки общественного пассажирского транспорта; автовокзалы (автостанции); автобусные парки; транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта; площадки межрейсового отстоя подвижного состава |
| Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | помещение для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа | подразделения пожарной охраны; источники наружного противопожарного водоснабжения |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа | административные здания, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | образовательные организации: дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования); организации дополнительного образования детей; детские, молодежные лагеря |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа (за исключением территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | земельные участки, предоставляемые для размещения медицинских организаций |
| Создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | объекты связи, в том числе почтовой, телефонная сеть общего пользования, объекты телерадиовещания, доступа к сети Интернет; объекты общественного питания; объекты торговли; объекты бытового обслуживания |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа | центральная (общедоступная) библиотека; детская библиотека; общедоступная библиотека с детским отделением; точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры | краеведческий музей; концертный зал; центр культурного развития; многофункциональный передвижной культурный центр; дом культуры; кинозал; иные объекты |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа | территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | плоскостные спортивные сооружения; спортивные залы; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; бассейн общего пользования; детско-юношеская спортивная школа; иные объекты; |
| Создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | озелененные территории общего пользования; рекреационные территории; зоны рекреации водных объектов (пляжи); объекты рекреационного, в том числе туристического, назначения |
| Формирование и содержание муниципального архива | муниципальный архив (здание, помещение) |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | кладбище смешанного и традиционного захоронения; бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов |
| Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов (мусоросборники); пункты приема вторичного сырья; объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов |
| Организация благоустройства территории муниципального округа | озелененные территории общего пользования; урны; контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов; общественные туалеты; кабины для переодевания; душевые кабины; иные некапитальные нестационарные объекты |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | административные здания (помещения), в том числе для размещения сил и средств гражданской обороны, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); пункты временного размещения эвакуируемого населения; склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа | здания для размещения аварийно-спасательных служб (формирований), в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.; здания (помещения) для размещения подразделений спасателей, в том числе для размещения специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов |
| Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа | административные здания; склады материально-технического обеспечения |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей водных объектах, охране их жизни и здоровья | спасательные посты на водных объектах; стойки (щиты) со средствами спасения; санитарные посты на водных объектах |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе | детские центры, молодежные центры и иные учреждения по работе с детьми и молодежью |

Примечания.

1. Перечень вопросов местного значения приведен в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 10 Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 46.

2. Перечень объектов местного значения приведен в соответствии со статьей 16-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.1. При планировке и застройке территории муниципального округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных       зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения,     в соответствии с СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99.

Обеспечение доступности объектов торговли, общественного питания и бытового    обслуживания для инвалидов следует осуществлять с учетом приказа Министерства         промышленности и торговли Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 4608 «Об        утверждении рекомендаций по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

4.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп    населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

4.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и общественные здания и сооружения; объекты культуры и искусства; объекты образования и науки; объекты здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; места временного проживания (гостиницы, отели и др.); физкультурно-оздоровительные, спортивные объекты; места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услуг связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, в том числе станции и остановки всех видов транспорта; производственные объекты и другие места приложения труда; тротуары, пешеходные переходы улиц и дорог; прилегающие к указанным зданиям и сооружениям территории и площади.

5. Требования к оснащению объектов системами видеонаблюдения

5.1. В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых    домов следует предусматривать подключение к сети связи общего пользования, установку систем подъездного и придомового видеонаблюдения и их подключение к единой системе видеонаблюдения.

5.2. В составе проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, религиозного назначения следует предусматривать установку систем видеонаблюдения и их подключение к единой системе видеонаблюдения.

5.3. Устанавливаемые системы видеонаблюдения и их технические параметры должны соответствовать Единым требованиям к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденным председателем Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», от 28 июня 2017 года № 4516п-П4.

II. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения населения муниципального

округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципального округа

1. Объекты электроснабжения

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности    таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максималь-но допустимо-го уровня территори-альной доступнос-ти |
|  | территории с застройкой, не оборудованной стационарными электроплитами | территории с застройкой, оборудованной стационарными электроплитами (100 % охвата) |  |
|  | удельный расход электроэнер-гии, кВт(ч/чел. в год | Использова-ние максимума электричес-кой нагрузки, ч/год | удельный расход электроэнер-гии, кВт(ч/чел. в год | Использова-ние максимума электричес-кой нагрузки, ч/год |  |
| г. Тарко-Сале п.г.т. Уренгой | 1 360 | 4 160 | 1 680 | 4 240 | не нормирует-ся, за исключени-ем прим. 5, 6 |
| Остальные населенные пункты | 950 | 4 100 | 1 350 | 4 400 |  |
| * Укрупненные показатели расхода электроэнергии. |

Примечания.

1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

5. Расстояние от точки подключения к сети электроснабжения до границ земельных участков, предоставляемых бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, должно быть:

- в г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой - не более 15 м;

- в остальных населенных пунктах – не более 10 м.

6. Расстояние от точки подключения к сети электроснабжения до границы территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд должно быть не более 100 м.

1.2. Определение расчетных показателей потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями осуществляется в соответствии с СП 256.1325800.2016:

1.2.1. Для жилого дома расчетная электрическая нагрузка определяется как сумма расчетных электрических нагрузок квартир и силовых электроприемников жилого дома.

Расчетные электрические нагрузки силовых электроприемников жилого дома (лифтовых установок, другого силового электрооборудования (электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств), потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ) определяются расчетом.

Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, определяется произведением удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир на количество квартир. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Потребители электроэнергии | Показатели удельной расчетной электрической нагрузки, кВт / квартиру, при количестве квартир |
| --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на природном газе * | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 |
| на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 |
| электрическими мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 1,95 | 1,7 | 1,5 | 1,36 |
| Садовые дома на участках садоводческих объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 |
| * В зданиях по типовым проектам. |

Примечания.

1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для промежуточного числа квартир определяются путем интерполяции. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для количества квартир, свыше указанного в таблице, определяются по СП 256.1325800.2016.

2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки квартир учитывают нагрузку  освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п.).

3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по таблицам 7.2 и 7.3 СП 256.1325800.2016.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 – для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 – для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 – для квартир с плитами на природном газе; 0,6 – для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 – для квартир с электрическими плитами.

9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузки следует производить по ним.

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

1.2.2. Для общественных зданий (помещений) расчетные электрические нагрузки следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий.

Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий (помещений) допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

| № пп | Характеристика здания | Единица измерения | Удельная электри-ческая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты общественного питания с количеством посадочных мест до 400: | кВт / 1 место |  |
| 1. | полностью электрифицированные |  | 1,04 |
| 2. | частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) |  | 0,81 |
|  | Продовольственные магазины: | кВт / 1 м2 торгового зала |  |
| 3. | без кондиционирования воздуха |  | 0,23 |
| 4. | с кондиционированием воздуха |  | 0,25 |
|  | Непродовольственные магазины: | кВт / 1 м2 торгового зала |  |
| 5. | без кондиционирования воздуха |  | 0,14 |
| 6. | с кондиционированием воздуха |  | 0,16 |
|  | Общеобразовательные организации: | кВт / 1 учащегося |  |
| 7. | с электрифицированными столовыми и спортзалами |  | 0,25 |
| 8. | без электрифицированных столовых, со спортзалами |  | 0,17 |
| 9. | с буфетами, без спортзалов |  | 0,17 |
| 10. | без буфетов и спортзалов |  | 0,15 |
| 11. | Организации среднего профессионального образования со столовыми | кВт / 1 учащегося | 0,46 |
| 12. | Дошкольные образовательные организации | кВт / 1 место | 0,46 |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: | кВт / 1 место |  |
| 13. | с кондиционированием воздуха |  | 0,14 |
| 14. | без кондиционирования воздуха |  | 0,12 |
| 15. | Клубы | кВт / 1 место | 0,46 |
| 16. | Парикмахерские | кВт / 1 рабочее место | 1,5 |
|  | Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций: | кВт / 1 м2 общей площади |  |
| 17. | с кондиционированием воздуха |  | 0,054 |
| 18. | без кондиционирования воздуха |  | 0,043 |
|  | Гостиницы: | кВт / 1 место |  |
| 19. | с кондиционированием воздуха |  | 0,46 |
| 20. | без кондиционирования воздуха |  | 0,34 |
| 21. | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт / 1 место | 0,36 |
| 22. | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт / 1 кг вещей | 0,075 |
| 23. | Детские лагеря | кВт / 1 м2 жилых помещений | 0,023 |

Примечания.

1. Для пп 1, 2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для пп 11, 12 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для пп 17, 18, 21, 23 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для объектов общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и пункта 7.2.9 СП 256.1325800.2016.

4. Для пп 19, 20 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для объектов общественного питания открытого типа.

5. Для объектов общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

1.3. При отсутствии приборов учета определение расхода электроэнергии (в том числе для расчета размера платы за предоставление коммунальной услуги по электроснабжению) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, следует осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 августа 2016 года № 748-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов        потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе».

1.4. Размеры земельных участков объектов электросетевого хозяйства приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование объектов | Размеры земельных участков, м2, не более |
| --- | --- |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | 50 |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | 80 |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | 150 |
| Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| Секционирующие пункты | 80 |
| Мачтовые и комплектные подстанции 35/0,38 кВ | 50 |

Примечание. Размеры земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи определяются проектом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

2. Объекты теплоснабжения

2.1. При разработке схем теплоснабжения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения (расчетные тепловые нагрузки) определяются по данным конкретных проектов нового строительства, для существующей застройки – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается определять:

2.1.1. Для существующей застройки, действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

2.1.2. Для намечаемой к строительству жилой застройки – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. При известной этажности и общей площади зданий – по удельным тепловым характеристикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012);

2.1.3. Для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств.

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты теплоснабжения | в зависимости от типов зданий по таблицам 7 и 8 настоящих нормативов | не нормируется |
| * Для централизованных систем теплоснабжения расходы тепловой энергии на отопление зданий определяются в соответствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3·°C) по методике приложения Г СП 50.13330.2012. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению , Вт/(м3·°C): . Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует принимать: для малоэтажных жилых одноквартирных домов – по таблице 7; для многоквартирных жилых домов и общественных зданий – по таблице 8 |

Таблица 7

| Площадь малоэтажного жилого одноквартирного дома, м2 | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных домов, , Вт/(м3·°C), с количеством этажей: |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 50 | 0,579 | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале -50-1000 м2 значения  должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 8

| № пп | Типы зданий | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, , Вт/(м3·°C), с количеством этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8 |
| 1. | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 |
| 2. | Общественные, кроме перечисленных в пп. №№ 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 |
| 3. | Медицинские организации | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 |
| 4. | Дошкольные организации | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - |
| 5. | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |
| 6. | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 |

2.3. При отсутствии приборов учета определение расхода тепловой энергии (в том числе для расчета размера платы за предоставление коммунальной услуги по отоплению) в жилых домах следует осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1070-П «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Пуровский район».

2.4. Размещение источников централизованного теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения (предпочтительно в коммунально-складских и производственных зонах, в центре тепловых нагрузок).

Размеры земельных участков, отдельно стоящих котельных приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |
| --- | --- |
| до 5 (до 6) | 0,7 |
| свыше 5 до 10 (свыше 6 до 12) | 1,0 |
| свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 1,5 |
| свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 2,5 |
| свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233) | 3,0 |
| свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466) | 3,5 |

Примечания.

1. Основными видами топлива для котельных, расположенных на территории муниципального округа, являются природный газ, жидкий газовый конденсат, резервным – дизельное топливо.

2. Размеры земельных участков котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2.5. При соблюдении требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований допускается предусматривать    децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников тепла для:

- отдельных объектов жилого и общественного назначения, удаленных от источников централизованного теплоснабжения;

- территорий малоэтажной многоквартирной и индивидуальной застройки.

Размещение индивидуальных встроенных, пристроенных и крышных котельных     осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Санитарно-защитные зоны для таких котельных не устанавливаются.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности потребителей в децентрализованном секторе теплоснабжения муниципального округа топливом следует принимать в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1070-П «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Пуровский район».

3. Объекты газоснабжения

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты газоснабжения | централизованное горячее водоснабжение | 120 м3/год на 1 чел. | не нормируется |
|  | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 м3/год на 1 чел. |  |
|  | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. ** 220 м3/год на 1 чел. |  |
| * Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). ** В числителе приведен расчетный показатель для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, в знаменателе – для остальных населенных пунктов |

3.2. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 11.

Таблица 11

| Потребители газа | Единицы измерения | Показатели расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Население: |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизо-ванного горячего водоснабжения при газоснабжении: | на 1 чел. в год |  |
| природным газом |  | 4 100 (970) |
| сжиженным углеводородным газом |  | 3 850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: | на 1 чел. в год |  |
| природным газом |  | 10 000 (2 400) |
| сжиженным углеводородным газом |  | 9 400 (2 250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: | на 1 чел. в год |  |
| природным газом |  | 6 000 (1 430) |
| сжиженным углеводородным газом |  | 5 800 (1 380) |
| Объекты бытового обслуживания населения |
| Прачечные: | на 1 т сухого белья |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных |  | 8 800 (2 100) |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами |  | 12 600 (3 000) |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение |  | 18 800 (4 500) |
| Дезкамеры: | на 1 т сухого белья |  |
| на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах |  | 2 240 (535) |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах |  | 1 260 (300) |
| Бани: | на 1 помывку |  |
| мытье без ванн |  | 40 (9,5) |
| мытье в ваннах |  | 50 (12) |
| Объекты общественного питания: |
| Столовые, рестораны, кафе (вне зависимости от пропускной способности): |  |  |
| на приготовление обедов | на 1 обед | 4,2 (1) |
| на приготовление завтраков или ужинов | на 1 завтрак или ужин | 2,1 (0,5) |
| Объекты здравоохранения: |
| Больницы: | на 1 койку в год |  |
| на приготовление пищи |  | 3 200 (760) |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) |  | 9 200 (2 200) |
| Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий: |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: | на 1 т изделий |  |
| на выпечку хлеба формового |  | 2 500 (600) |
| на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы |  | 5 450 (1 300) |
| на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.) |  | 7 750 (1 850) |

Примечания.

1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.

2. При применении газа для лабораторных нужд образовательных организаций норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.

3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.

3.3. В целом годовые расходы газа в муниципальном округе рекомендуется определять по таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Годовые и расчетные часовые расходы газа, в том числе теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | В соответствии с СП 30.13330.2016, СП 60.13330.2016 и СП 124.13330.2012. |
| Годовые расходы газа на нужды объектов обслуживания непроизводственного характера и т.п. | В соответствии с СП 42-101-2003. Допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома |
| Годовые расходы газа на нужды объектов электроэнергетики | По технологическим данным газопотребления |
| Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий | Следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты) |

Примечание. Система газоснабжения муниципального округа должна быть рассчитана на максимальный часовой расход газа.

3.4. При отсутствии приборов учета определение расхода природного газа и сжиженного углеводородного газа (в том числе для расчета размера платы за предоставление       коммунальной услуги по газоснабжению) в жилых помещениях, а также для отопления     надворных построек, следует осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 578-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе».

4. Объекты водоснабжения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты водоснабжения | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  | не нормируется |
|  | с ванными и местными водонагревателями | 140 |  |
|  | с централизованным горячим водоснабжением | 195 |  |
|  | Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 30 | 150 м |
| * Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год) |

Примечания.

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 и технологическим данным.

2. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 15( суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

3. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается нормативных актом органов местного самоуправления.

4.2. Расчетные показатели удельного (среднего за год суточного) водопотребления для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при    необходимости учета сосредоточенных расходов допускается принимать по таблице 14.

Таблица 14

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатели расхода воды, л/сут. на ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них горячей |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 1 житель |  |  |
| оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  | 180 | 70,0 |
| то же с централизованным горячим водоснабжением |  | 210 | 75,0 |
| Общежития: | 1 житель |  |  |
| с общими душевыми |  | 90 | 42,5 |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 140 | 68,0 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели: | 1 житель |  |  |
| с общими ваннами и душами |  | 120 | 59,5 |
| с душами во всех номерах |  | 230 | 119,0 |
| с ваннами во всех номерах |  | 300 | 153,0 |
| Санатории и дома отдыха: | 1 житель |  |  |
| с общими душами |  | 130 | 55,3 |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 150 | 63,8 |
| с ваннами при всех жилых комнатах |  | 200 | 85,0 |
| Больницы: | 1 больной |  |  |
| с общими ваннами и душами |  | 120 | 63,8 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам |  | 200 | 76,5 |
| инфекционные |  | 240 | 93,5 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 3,4 |
|  | 1 работник в смену | 30 | 10,2 |
| Аптеки: | 1 работник |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения |  | 30 | 10,2 |
| лаборатория приготовления лекарств |  | 310 | 46,8 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения: | 1 место |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья |  | 60 | 25,5 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 200 | 85,0 |
| Дошкольные образовательные организации и школы-интернаты: с дневным пребыванием детей: | 1 ребенок |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 40 | 17,0 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 80 | 25,5 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | 1 ребенок |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 60 | 25,5 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 120 | 34,0 |
| Образовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 6,8 |
| Административные здания | 1 работник | 15 | 5,1 |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 3,4 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 30 | 10,2 |
| непродовольственные | 1 работник в смену | 20 | 6,8 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 28,1 |
| Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: | 1 человек |  |  |
| для зрителей |  | 8 | 2,6 |
| для артистов |  | 40 | 21,3 |
| Стадионы и спортзалы: | 1 человек |  |  |
| для зрителей |  | 3 | 0,9 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) |  | 50 | 25,5 |
| для спортсменов |  | 100 | 51,0 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - |
| для зрителей | 1 место | 3 | 0,9 |
| для спортсменов с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 51,0 |
| Бани: | 1 посетитель |  |  |
| для мытья в мыльной с ополаскиванием в душе |  | 180 | 102,0 |
| то же с приемом оздоровительных процедур |  | 290 | 161,5 |
| душевая кабина |  | 360 | 204,0 |
| ванная кабина |  | 540 | 306,0 |
| Прачечные: | 1 кг сухого белья |  |  |
| немеханизированные |  | 75 | 21,3 |
| механизированные |  | 40 | 12,8 |
| Производственные цехи: | 1 человек в смену |  |  |
| обычные |  | 25 | 9,4 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч |  | 45 | 20,4 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 229,5 |
| Расход воды на поливку: | 1 м2 |  |  |
| травяного покрова |  | 3 | - |
| футбольного поля |  | 0,5 | - |
| остальных спортивных сооружений |  | 1,5 | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 0,4 | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 3 | - |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | - |

Примечания.

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

3. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

4. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

5. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

6. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.2016.

4.3. При отсутствии приборов учета определение объемов водопотребления (в том числе для расчета размера платы за предоставление коммунальных услуг по холодному и    горячему водоснабжению) в жилых помещениях следует осуществлять в соответствии с      постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря                 2012 года № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе».

4.4. В целом годовой расход воды в муниципальном округе рекомендуется определять по таблице 15.

Таблица 15

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и бытовые нужды в общественных зданиях | По таблицам 13 и 14 настоящих нормативов |
| Расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий | Следует определять по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов в зависимости от характера производства или по проектно-сметной документации. |
| Расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы | Допускается принимать дополнительно, при соответствующем обосновании, в размере 10 - 15( суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального округа |
| Расходы воды на поливку территории | 50-90 л/сут на 1 жителя |

4.5. Размеры земельных участков сооружений водоподготовки (станций очистки     воды) следует принимать по проекту, но не более приведенных в таблице 16.

Таблица 16

| Производительность сооружений водоподготовки, м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| до 800 | 1 |
| свыше 800 до 12 000 | 2 |

5. Объекты водоотведения

5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (канализации) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты водоотведения (канализации) | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  | не нормируется |
|  | с ванными и местными водонагревателями | 140 |  |
|  | с централизованным горячим водоснабжением | 195 |  |
|  | Застройка зданиями, не оборудованными канализацией | 25 | 50 м |
| * Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного человека. |

5.2. В целом расчетный среднесуточный расход сточных вод в муниципальном округе следует определять как сумму расходов, приведенных в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий | Следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений (по таблице 17 настоящих нормативов) |
| Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов | Следует принимать равным расчетным показателям водопотребления, приведенным в таблице 14 настоящих нормативов |
| Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока | Следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных – по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий |
| Удельное водоотведение в неканализованных районах * | По таблице 17 настоящих нормативов |
| * На территориях, не оборудованных централизованными системами водоотведения, жидкие бытовые отходы должны накапливаться в локальных очистных сооружениях или в подземных водонепроницаемых сооружениях (выгребы, уборные, септики и т.п.) и транспортироваться на объекты, предназначенные для приема и (или) очистки жидких бытовых отходов. |

Примечания.

1. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, допускается принимать дополнительно в размере 6 - 12% суммарного среднесуточного водоотведения (при соответствующем обосновании).

2. Неучтенные расходы сточных вод допускается принимать дополнительно в размере                        4 - 8% суммарного среднесуточного водоотведения (при соответствующем обосновании).

5.3. При отсутствии приборов учета определение объемов водоотведения (в том числе для расчета размера платы за предоставление коммунальной услуги по водоотведению) в жилых помещениях следует осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе».

5.4. Размеры земельных участков для канализационных очистных сооружений приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Размеры земельных участков, га, не более |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 100 | 0,1 | - | - |
| свыше 100 до 200 | 0,25 | - | - |
| свыше 200 до 400 | 0,4 | - | - |
| свыше 400 до 800 | 0,8 | - | - |
| свыше 800 до 17 000 | 4 | 3 | 3 |

Примечание. Для очистных сооружений локальных систем канализации размеры земельных участков следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

6. Автомобильные дороги местного значения

6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения муниципального округа приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети * в границах населенных пунктов) | 1,5 км/км2 ** 0,5 км/км2 | не нормируется |
| Автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов) | 0,32 км/км2 | не нормируется |
| * Плотность улично-дорожной сети на территориях жилых зон определяется по условиям обеспечения расчетных объемов выезда трудоспособного населения в час пик (с учетом перспективной застройки), на территориях общественно-деловых зон – по условиям обеспечения въезда в час пик расчетных объемов работающих и посетителей. ** В числителе приведены расчетные показатели для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, в знаменателе – для остальных населенных пунктов |

Примечания.

1. Проезды от улиц и дорог местного значения до границ земельных участков, предоставляемых бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, должны проектироваться не ниже V технической категории.

2. Населенные пункты (части населенных пунктов), территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, отдельно стоящие объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, производственного, рекреационного, специального или иного назначения должны быть обеспечены подъездными дорогами не ниже V технической категории.

Количество подъездных дорог должно составлять:

- для территории населенных пунктов (частей населенных пунктов) с количеством жителей менее 50 человек, территории ведения гражданами садоводства и огородничества с количеством земельных участков менее 50 – 1 объект;

- для территории населенных пунктов (частей населенных пунктов) с количеством жителей 50 человек и более, территории ведения гражданами садоводства и огородничества с количеством земельных участков 50 и более - не менее 2 объектов.

6.2. Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации на территории муниципального округа на расчетный срок, приведенного в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование показателей | Значение показателей, единиц на 1000 чел. |
| --- | --- |
|  | для г. Тарко-Сале | для остальных населенных пунктов |
| Количество транспортных средств, всего | 500 | 450 |
| в том числе: - легковых автомобилей, из них принадлежащих гражданам | 420 400 | 365 350 |

Примечания.

1. Указанный уровень автомобилизации допускается увеличивать в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, но не более чем на 20%.

2. Количество автомобилей, прибывающих из других населенных пунктов, и транзитных автомобилей определяется специальным расчетом.

6.3. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю. Коэффициенты приведения транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице Е.2 СП 396.1325800.2018.

Для предварительных расчетов пропускную способность улиц и дорог допускается принимать с учетом пропускной способности одной полосы движения при регулируемом движении транспорта – 800 приведенных единиц / час.

Пропускная способность полосы движения на пересечениях в одном уровне приведена для регулируемых светофорами пересечений при отсутствии левоповоротного движения. При наличии на пересечении левоповоротного движения пропускная способность полосы движения должна уменьшаться пропорционально величине левоповоротного движения.

Значения коэффициента изменения пропускной способности, учитывающий перестроения транспортных средств на многополосных проезжих частях, приведены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Количество полос движения в одном направлении | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент изменения пропускной способности одной полосы движения | 0,95 | 0,90 | 0,86 |

Примечание. Пропускная способность многополосной улицы или дороги в одном направлении определяется путем умножения количества полос данного направления движения на пропускную способность одной полосы движения и коэффициент изменения пропускной способности одной полосы движения, соответствующий количеству полос этого направления.

6.4. Категории дорог и улиц следует назначать в соответствии с классификацией,     приведенной:

- для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой – в таблице 23;

- для остальных населенных пунктов – в таблице 24.

Таблица 23

| Категории дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Городские дороги | Транспортная связь между районами населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Улицы общегородского значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси населенного пункта. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения |
| Улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы, устраиваются в уровне проезжей части |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на улицах районного значения, улицах в зонах жилой застройки, а также на рекреационных территориях и т.п. |

Примечания.

1. В зависимости от планировочной структуры населенных пунктов, объемов движения основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав.

2. В условиях реконструкции допускается предусматривать устройство улиц или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.

3. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.

Таблица 24

| Категории дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Основные улицы | Проходят по всей территории населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

6.5. Расчетные параметры дорог и улиц следует принимать:

- для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой – по таблице 25;

- для остальных населенных пунктов – по таблице 26.

Таблица 25

| Категория дорог и улиц | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | расчет-ная скорос-ть движе-ния, км/ч | шири-на полосы движе-ния, м | число полос движе-ния * | радиус кривых в плане с виражом / без виража, м, не менее | продо-льный уклон, ‰, не более | радиус вертикаль-ной выпуклой / вогнутой кривой, м, не менее | ширина пешех-одной части тротуа-ра, м, не менее |
| Городские дороги | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230 / 310 | 65 | 2600 / 800 | 1,0 |
| Улицы общегородского значения | 70 | 3,25-3,5 | 2-4 | 230 / 310 | 65 | 2600 / 800 | 2,25 |
|  | 50 |  |  | 110 / 140 | 70 | 1000 / 400 |  |
| Улицы районного значения | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110 / 140 | 70 | 1000 / 400 | 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в зонах жилой застройки | 40 | 3,0-3,5 | 2 | 70 / 80 | 80 | 600 / 250 | 1,5 |
| улицы в общест-венно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0-3,5 | 2-4 | 70 / 80 | 80 | 600 / 250 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110 / 140 | 60 | 1000 / 400 | 1,5 |
| Пешеходные улицы, площади: |
| пешеходные зоны, улицы, площади | - | по расчету | по расчету | - | 50 | - | по проекту |
| Проезды: |
| основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 600 / 250 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 600 / 200 | 0,75 |
| Велосипедные дорожки: |
| в составе поперечного профиля улично-дорожной сети | - | 1,5 ** | 1-2 | 25 | 70 | - | - |
|  |  | 1,0 *** | 2 |  |  |  |  |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,5 ** | 1-2 | 25 | 70 | - | - |
|  |  | 1,0 *** | 2 |  |  |  |  |
| * Суммарно в двух направлениях. ** При движении в одном направлении. *** При движении в двух направлениях |

Примечания.

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

городских дорог – 15-30 м;

улиц общегородского значения– 30-50 м;

улиц и дорог районного значения – 15-30 м;

улиц и дорог местного значения – 10-20 м.

2. Для населенных пунктов, расположенных в климатическом подрайоне 1Г, наибольшие продольные уклоны проезжей части городских дорог, улиц общегородского и районного значения следует уменьшать на 10%.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. На кривых в плане следует предусматривать уширение проезжей части. Уширение полосы движения на кривых в плане допускается принимать в соответствии с таблицей М.1 СП 42.13330.2016 или на основе расчета.

7. Поперечные уклоны элементов поперченного профиля следует принимать:

для проезжей части: минимальный – 10%, максимальный – 30%;

для тротуара: минимальный – 5%, максимальный – 20%;

для велодорожек: минимальный – 5%, максимальный – 30%;

8. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м для разворота средств общественного пассажирского транспорта (при необходимости). Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Таблица 26

| Категория дорог и улиц | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | расчетная скорость движения км/ч | ширина полосы движе-ния, м | число полос движе-ния * | радиус кривых в плане без виража, м, не менее | Продо-льный уклон, ‰, не более | радиус вертикаль-ной выпуклой / вогнутой кривой, м, не менее | ширина пешеход-ной части тротуара, м, не менее |
| Основные улицы | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 / 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 / 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 / 200 | 1,0 ** |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 / 200 | - |
| * Суммарно в двух направлениях. ** Допускается устраивать с одной стороны. |

Примечания.

1. На кривых в плане следует предусматривать уширение проезжей части. Уширение полосы движения на кривых в плане допускается принимать в соответствии с таблицей М.1 СП 42.13330.2016 или на основе расчета.

2. Поперечные уклоны элементов поперченного профиля следует принимать:

для проезжей части: минимальный – 10 ‰, максимальный – 30 ‰;

для тротуара: минимальный – 5 ‰, максимальный – 20 ‰.

3. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м для разворота средств общественного пассажирского транспорта (при необходимости). Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

7. Объекты дорожного сервиса

7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автозаправочные станции | 1 колонка / 1200 автомобилей | не нормируется * |
| Автогазозаправочные станции | 1 колонка / 800 автомобилей | не нормируется * |
| Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | 1 пост / 200 легковых автомобилей | не нормируется ** |
| Моечные пункты | 1 пост / 200 легковых автомобилей | не нормируется |
| Площадки для отдыха на автомобильных дорогах: III категории IV-V категорий | 1 объект / 40 км дороги 1 объект / 50 км дороги | не нормируется |
| * Расстояние между объектами, не более: на автомобильных дорогах III категории – 50 км, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 60 км. ** Расстояние между объектами, не более: на автомобильных дорогах III категории – 150 км, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 250 км. |

7.2. Размеры земельных участков объектов дорожного сервиса приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Автозаправочные станции: на 2 топливораздаточные колонки на 5 топливораздаточных колонок на 7 топливораздаточных колонок на 9 топливораздаточных колонок | 0,1 га 0,2 га 0,3 га 0,35 га |
| Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств: на 5 технологических постов на 10 технологических постов на 15 технологических постов | 0,5 га 1,0 га 1,5 га |
| Моечные пункты | 0,05 га * |
| Площадки для отдыха на автомобильных дорогах **, не менее (из расчета на 1 автомобиль): для легковых автомобилей для грузовых автомобилей | 25 м2 40 м2 |
| * Размещаются в составе объектов по обслуживанию, организованному хранению автомобилей в соответствии с СП 113.13330.2016. Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на территории автотранспортных предприятий. ** Вместимость площадок следует предусматривать: для длительного отдыха – не менее 10 машино-мест, для кратковременного отдыха - не менее 5 машино-мест. |

8. Автомобильные стоянки

8.1. В муниципальном округе должны быть предусмотрены территории для размещения машино-мест:

8.1.1. Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания;

8.1.2. Объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения при поездках с различными целями.

8.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения автотранспортных средств и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование показателей | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Общий уровень обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 100% расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей * | в зависимости от места расположения * |
| Общая обеспеченность местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам: | машино-мест / 1000 чел.: |  |
| для г. Тарко-Сале для остальных населенных пунктов | 400 350 |  |
| Обеспеченность местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки при величине площади квартиры в расчете на 1 человека: | машино-мест / квартиру: ** | 650 м |
| до 30 м2 включительно свыше 30 м2 до 40 м2 включительно свыше 40 м2, | 1,0 2,0 2,5 |  |
| в том числе обеспеченность местами хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам | по заданию на проектирование | 50 м (от входов в жилые дома) |
| Обеспеченность местами хранения автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам | по заданию на проектирование | не нормируется *** |
| Обеспеченность местами организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности | по заданию на проектирование | не нормируется |
| * Проектируются на территории многоквартирной жилой застройки исходя из количества жителей, проживающих на данной территории, или на прилегающих территориях с учетом обеспечения радиуса пешеходной доступности 650 м. Допускается предусматривать хранение 10% расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий. Для территорий индивидуальной жилой застройки расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения автотранспортных средств и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются. Места хранения легковых автомобилей следует предусматривать в границах земельных участков, отведенных непосредственно для размещения жилых домов. ** Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах) наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках. *** Размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном органами местного самоуправления |

Примечания.

1. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений расчетные показатели обеспеченности местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, корректируются на основании фактически достигнутого уровня автомобилизации.

2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28;

мопеды и велосипеды – 0,1.

3. Размеры земельных участков для одноэтажных гаражей (гаражей-стоянок) следует принимать из расчета 30 м2/машино-место, для открытых наземных автостоянок – 25 м2/машино-место.

Минимально допустимые размеры одного машино-места составляют 5,3 × 2,5 м, максимально допустимые размеры одного машино-места – 6,2 × 3,6 м.

8.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования (временного хранения) легковых автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование показателей | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Обеспеченность местами для паркования легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки | 1 машино-место / квартиру * | 200 м |
| Обеспеченность местами для паркования легковых автомобилей у объектов различного функционального назначения | по таблице 31 настоящих нормативов ** | радиус пешеходной доступности: от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных объектов торговли и общественного питания – 150 м; от прочих объектов обслуживания населения и административных зданий – 250 м; от входов в парки, на стадионы – 400 м; от объектов, расположенных в зонах массового отдыха, – 1000 м |
| * В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки для паркования (временного хранения) легковых автомобилей. При обеспечении объектов многоквартирной жилой застройки местами хранения легковых автомобилей в размере не менее 100% от расчетного количества, удаленных от подъездов жилых домов на расстояние не более 200 м, допускается уменьшение расчетного показателя обеспеченности местами для паркования (временного хранения) транспортных средств, но не менее чем 0,125 машино-места на 1 квартиру. ** Вместимость стоянок для паркования легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (кроме жилых домов), а также у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон должна составлять не менее 10 машино-мест. При этом расстояние от таких стоянок до объектов должно составлять не менее 25 м. Увеличение указанной вместимости (10 машино-мест) допускается при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Примечания.

1. Размещение открытых наземных стоянок для паркования легковых автомобилей допускается предусматривать:

в границах земельных участков общественных зданий, объектов обслуживания, а также на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха, рекреационных  территорий и иных мест массового посещения;

в границах земельных участков, предназначенных для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов (в том числе гостевые);

в качестве дополнительных парковочных мест в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микрорайоны), в виде дополнительных полос на проезжей части и обособленных площадок, примыкающих к проезжей части (в том числе с устройством карманов) в соответствии с СП 396.1325800.2018.

2. Площадь земельного участка для паркования легкового автомобиля составляет 25 м2/машино-место (при примыкании участка к проезжей части – 22,5 м2/машино-место).

Минимально допустимые габаритные размеры одного машино-места составляют 5,3 × 2,5 м.

8.4. Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов       различного функционального назначения следует предусматривать стоянки автомобилей (приобъектные), нормы расчета которых приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | 1 машино-место на количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения: |
| Учреждения органов местного самоуправления | м2 общей площади | 50 |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций, коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: | м2 общей площади |  |
| с операционными залами; |  | 30 |
| без операционных залов |  | 55 |
| Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014 |
| Здания судов общей юрисдикции | по СП 152.13330.2018 |
| Здания и сооружения следственных органов | по СП 228.1325800.2014 |
| Дошкольные образовательные организации | по заданию на проектирование * |
| Общеобразовательные организации | по заданию на проектирование ** |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, сотрудники, занятые в одну смену | 2 |
|  | студенты, занятые в одну смену | 10 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 |
| Здания и помещения медицинских организаций | по СП 158.13330.2014 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, чел. | 4 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | работающие в двух смежных сменах, чел. | 2 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольст-венной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 |
| Объекты торгового назначения с площадью торгового зала менее 200 м2 | м2 торговой площади | 10 |
| Рынки постоянные: | м2 общей площади |  |
| универсальные и непродовольственные; |  | 30 |
| продовольственные и сельскохозяйственные |  | 40 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| бани | единовременные посетители | 5 |
| ателье, фотосалоны, парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 |
| салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 |
| химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1 |
| Гостиницы | по СП 257.1325800.2016 |
| Музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6 |
| Здания театрально-зрелищные | по СП 309.1325800.2017 |
| Библиотеки, интернет-кафе | постоянные места | 6 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 8, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные, боулинги и др.) | единовременные посетители | 4 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального уровня обслуживания: | единовременные посетители |  |
| тренажерные залы площадью 150-500 м2; |  | 8 |
| ФОК с залом площадью 1000-2000 м2; |  | 10 |
| ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2 |  | 5 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (горнолыжные центры и др.) | единовременные посетители | 3 |
| Бассейны, аквапарки | единовременные посетители | 5 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | единовременные посетители | 6 |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры дальнего следования в час пик | 8 |
| Автостанции (автовокзалы) | пассажиры в час пик | 10 |
| Аэровокзалы | пассажиры в час пик | 6 |
| Речные порты (пристани) | пассажиры в час пик | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха: |
| Лесопарки, рекреационные зоны *** | м2 общей площади территории | 10 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | единовременные посетители | 5 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | единовременные посетители | 7 |
| Береговые базы маломерного флота (лодочные станции) | единовременные посетители | 7 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | отдыхающие и обслуживающий персонал | 20 |
| Предприятия общественного питания, торговли | единовременные посетители и персонал | 10 |
| * Стоянки автомобилей размещаются за границами земельных участков образовательных организаций в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20. ** Стоянки автомобилей для персонала размещаются за границами земельных участков образовательных организаций в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 2.4.3648-20. Рядом с границами земельных участков рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей. В границах земельных участков образовательных организаций следует предусматривать парковочные зоны для маломобильных групп населения. *** Стоянки автомобилей размещаются за границами лесопарков, рекреационных зон в соответствии с СП 396.1325800.2018 |

Примечания.

1. При проектировании кооперированных стоянок для обслуживания группы объектов различного функционального назначения допускается уменьшение суммарного расчетного количества машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет различий в режимах суточного функционирования обслуживаемых стоянками объектов (сдвига часов пик): на территориях центральных частей населенных пунктов – на 15 - 20%, в периферийных зонах – на 10 - 15%.

2. На парковках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для паркования автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с таблицей 32 настоящих нормативов.

Таблица 32

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Места для паркования транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, на участках около или внутри объектов обслуживания | 10% машино-мест, но не менее 1 места для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных* машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках определяется расчетом, при числе мест: до 100 включительно – 5%, но не менее 1 места; от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100; от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200; 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500. | от входов в предприятия, организации или учреждения, доступные для инвалидов, – вблизи, но не более 50 м; от входов жилых зданий – 100 м |
| * Размер машино-места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида на кресле-коляске – 6,0 × 3,6 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м |

Примечание. Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске.

8.5. Размеры земельных участков для размещения автостоянок ведомственных             автомобилей и транспортных средств специального назначения приведены в таблице 33.

Таблица 33

| Наименование объектов | Вместимость объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Стоянки (гаражи) легковых автомобилей, в том числе такси, базы проката | 100 автомобилей | 0,5 га |
|  | 300 автомобилей | 1,2 га |
|  | 500 автомобилей | 1,6 га |
| Стоянки (гаражи) грузовых автомобилей | 100 автомобилей | 2,0 га |
|  | 200 автомобилей | 3,5 га |
|  | 300 автомобилей | 4,5 га |
| Автобусные парки (гаражи) | 50 машин | 1,8 га |
|  | 100 машин | 2,3 га |

Примечания.

1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах населенных пунктов.

3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных автомобилей, автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

9. Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального     округа

9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного пассажирского транспорта, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автобусные остановки на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов | 1 объект / объект тяготения | радиус пешеходной доступности 400 м * |
| Автобусные остановки в границах населенных пунктов | по заданию на проектирование | радиус пешеходной доступности: от границ участков: многоквартирного дома – 400 м; индивидуального жилого дома – 700 м **; объектов торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более – 400 м; поликлиник и больниц, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан – 300 м; терминалов внешнего транспорта – 300 м; в производственных и коммунально-складских зонах (от проходных предприятий) – 400 м; от объектов (зон) массового отдыха и спорта (от главного входа) – 700 м |
| Автобусные остановки, обслуживающие территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд | 1 объект / территорию ведения гражданами садоводства или огородничества | радиус пешеходной доступности 700 м *** |
| Автостанция (автовокзал) | 1 объект | радиус пешеходной доступности 700 м **** |
| Транспортно-эксплуатационное предприятие общественного пассажирского транспорта | 1 объект | не нормируется |
| Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 объект / транспортное предприятие | не нормируется |
| Автобусный парк | 1 объект / транспортное предприятие | не нормируется |
| Площадки межрейсового отстоя автобусов | 2 объекта / маршрут | не нормируется |
| * До объектов тяготения (обслуживания). В стесненных условиях допускается увеличивать до 800 м. ** Остановочный пункт размещается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в случае, если на указанном расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью населения не менее 25 человек. *** До границы территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. **** До ближайшего остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. |

Примечания.

1. Объекты транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа должны обеспечивать затраты времени на передвижение населения от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не более 30 мин.

2. Площадки межрейсового отстоя автобусов (отстойно-разворотные площадки) следует предусматривать на конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта.

9.2. Расчетные показатели размещения автобусных остановок (остановочных пунктов) приведены в таблице 35.

Таблица 35

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Автобусные остановки (остановочные пункты), размещаемые вне границ населенных пунктов: |
| Размещение автобусных остановок | В соответствии с СП 34.13330.2012 |
| Расстояние между автобусными остановками | Следует принимать не менее: - на автомобильных дорогах III категории - 3 км; - на автомобильных дорогах IV, V категорий – 1,5 км |
| Размеры элементов остановочного пункта: |  |
| - остановочная площадка; | ширина принимается равной ширине полосы проезжей части автомобильной дороги; длина - с учетом расчетной пропускной способности остановочного пункта, но не менее 20 м и не более 60 м |
| - посадочная площадка; | ширина – не менее 3 м; длина – не менее длины остановочной площадки; поперечный уклон – не более 20%. Размеры площадки (павильона) ожидания принимаются из расчета не более 0,5 м2 на человека. Передний край павильона размещается на расстоянии не более 2 м от края остановочной площадки |
| Автобусные остановки (остановочные пункты), размещаемые в границах населенных пунктов: |
| Размещение автобусных остановок | В соответствии с СП 396.1325800.2018 |
| Расстояния между остановочными пунктами | Следует принимать 300-400 м |
| Размеры элементов остановочного пункта: |  |
| - остановочная площадка | ширина принимается равной ширине основных полос проезжей части; длина – в зависимости от количества одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 12 м (при использовании подвижного состава большой вместимости – не менее 20 м); |
| - посадочная площадка | ширина – не менее 3 м; длина – не менее длины остановочной площадки; поперечный уклон – не менее 4‰ и не более 20‰, продольный уклон – не более 40‰. Павильоны ожидания размещаются на расстоянии не менее 3 м от края проезжей части до боковых стенок павильона, а при их отсутствии – до задней стенки павильона, в стесненных условиях – не менее 1,5 м. Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» пассажиров из расчета 4 чел./м2 |

9.3. Расчетные показатели объектов для хранения и технического обслуживания     подвижного состава общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 36.

Таблица 36

| Наименование объектов | Значение показателей |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Автобусные парки, стоянки и ремонтные мастерские | Следует размещать на одном земельном участке. В случае дефицита территорий для хранения подвижного состава пассажирского транспорта допускается предусматривать дополнительные участки, удаленные от основного транспортного предприятия. Вместимость автобусных парков определяется расчетом с учетом возможности расстановки всего подвижного состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонтных машино-мест и количества подвижного состава, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях. Размеры земельных участков автобусных гаражей и стоянок (при вместимости до 50 автобусов) определяются из расчета 0,035 га на единицу подвижного состава |
| Отстойно-разворотные площадки | Следует размещать обособленно, на расстоянии: - от проезжей части – не менее 3 м; - от жилой застройки – не менее 50 м. Площадь и размеры площадок определяются расчетом в зависимости от параметров подвижного состава (из расчета не менее 100 м2 на 1 автобус). Ширина отстойно-разворотной площадки должна составлять не менее 30 м. Радиус разворота определяется техническими характеристиками используемых транспортных средств, но не менее 12 м (в плане) |

10. Объекты жилищного строительства

10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа общей площадью жилых помещений приведены в таблице 37.

Таблица 37

| Наименование показателей | Значение расчетных показателей, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | фактические (2021 год) | расчетный срок (2040 год) |
| Обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по муниципальному округу, | 19,6 | 24,2 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 22,6 | 25,0 |
| п.г.т. Уренгой | 18,5 | 25,0 |
| п. Пуровск | 16,5 | 21,0 |
| с. Сывдарма |  |  |
| п. Пурпе | 17,3 | - * |
| п. Ханымей | 19,3 | 25,0 |
| с. Самбург | 14,2 | 20,0 |
| с. Толька | 30,2 | 31,3 |
| с. Халясавэй | 14,8 | 25,0 |
| д. Харампур | 6,5 | 10,0 |
| Обеспеченность площадью жилых помещений муниципального жилищного фонда ** | в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, установленными нормативными актами органов местного самоуправления |
| * Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район. ** Помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые гражданам по договорам социального найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования |

Примечания.

1. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.

2. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

10.2. Для предварительного определения размеров территории жилой застройки на расчетный срок допускается использовать укрупненные расчетные показатели, приведенные в таблице 38.

Таблица 38

| Тип жилой застройки | Укрупненные расчетные показатели территории жилой застройки, га / 1000 чел. |
| --- | --- |
|  | г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, п. Ханымей, с. Халясавэй | п. Пуровск, с. Сывдарма | с. Самбург | с. Толька | д. Харампур |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 этажей) | 10,0 | - | - | - | - |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей) | 12,5 | 10,5 | 10,0 | 15,5 | 5,0 |
| Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей) | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 31,5 | 10,0 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) с земельными участками, м2 | до 400 | 15,0 | 12,5 | 12,0 | 19,0 | 6,0 |
|  | свыше 400 до 600 включительно | 22,5 | 19,0 | 18,0 | 28,5 | 9,0 |
|  | свыше 600 до 800 включительно | 29,0 | 24,0 | 23,0 | 36,0 | 11,5 |
|  | свыше 800 до 1000 включительно | 34,0 | 28,5 | 27,0 | 42,5 | 13,5 |
|  | свыше 1000 до 1200 включительно | 45,0 | 38,0 | 36,0 | 56,5 | 18,0 |
|  | свыше 1200 до 1500 включительно | 62,5 | 52,5 | 50,0 | 78,5 | 25,0 |
|  | свыше 1500 до 2000 включительно | 74,0 | 62,0 | 59,0 | 92,5 | 29,5 |

Примечания.

1. Укрупненные показатели установлены при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, принятых на расчетный срок (2040 год) в соответствии с таблицей 37 настоящих нормативов.

2. Предельные размеры земельных участков (придомовых, приквартирных) устанавливаются правилами землепользования и застройки.

3. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства  составляет 500 м2 (0,05 га).

10.3. Размер земельного участка, отводимого под строительство жилого здания,      следует определять с учетом возможности размещения данного здания и организации придомовой территории с размещением площадок дворового благоустройства.

Площадки общего пользования различного назначения допускается проектировать на группу жилых домов (жилой комплекс) и размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Расчетные показатели обеспеченности площадками общего пользования различного назначения, размещаемыми в кварталах (микрорайонах) многоквартирной жилой застройки, а также радиуса пешеходной доступности таких площадок для населения приведены в      таблице 39.

Расчетные показатели обеспеченности площадками общего пользования различного назначения для территорий индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Таблица 39

| Назначение площадок | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста * | 0,7 м2/чел. | 300 м |
| Для отдыха взрослого населения * | 0,05 м2/чел. | 500 м |
| Для занятий физкультурой (спортивные площадки) * | 1,0 м2/чел. | 300 м |
| Для хозяйственных целей, | 0,3 м2/чел. | 400 м |
| в том числе для установки контейнеров для твердых коммунальных отходов (мусоросборников) | по расчету | 100 м |
| Для выгула собак | 0,1 м2/чел. | 400 м, в условиях плотной застройки – 600 м |
| Для хранения легковых автомобилей | по таблице 29 настоящих нормативов |
| Гостевые автостоянки (парковки) | по таблице 30 настоящих нормативов |
| * Вокруг не менее 50% площадок должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников. |

Примечания.

1. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны и должна быть доступной для маломобильных групп населения.

2. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50%, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения (при условии обеспечения беспрепятственного доступа для населения к такому комплексу и удаленности его не более 500 м от проектируемого объекта).

3. Спортивные площадки должны иметь ограждения и спортивные покрытия.

10.4. Расчетные показатели размещения площадок общего пользования различного     назначения приведены в таблице 40.

Таблица 40

| Назначение площадок | Размеры земельных участков, м2 | Расстояние от границ площадок, м, не менее |
| --- | --- | --- |
|  |  | до окон жилых и общественных зданий | до других объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские: |  |  | автостоянок – по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; площадок мусоросборников – 20; отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта – 50 |
| - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 50-150, возможно объединение с площадками для отдыха взрослых (общей площадью не менее 150) | 12 |  |
| - комплексные игровые площадки | 900-1600 | 100 |  |
| Для отдыха взрослого населения | 15-100 | 10 | автостоянок – по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; площадок мусоросборников – 20 |
| Для занятий физкультурой (спортивные площадки) | по расчету (с учетом специализации спортивных площадок) | 10-40 ** | то же |
| Для установки контейнеров для твердых коммунальных отходов | 2 (на 1 контейнер) | 20 | территорий медицинских организаций – 25 |
| Для хозяйственных целей | на жилых территориях 400-600, на прочих территориях до 800 | 20 | - |
| Для выгула собак | то же | 40 | - |
| Для стоянки легковых автомобилей * | по расчету | по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Гостевые автостоянки | по расчету | не нормируются |
| Для дворового озеленения | по расчету | зданий и сооружений – по СП 42.13330.2016; воздушных линий электропередачи – по ПУЭ |
| * Запрещается размещение на территории дворов жилых зданий. ** В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения приведены для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса |

Примечания.

1. В условиях плотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей.

2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, стоянок для хранения и паркования автомобилей, площадок для установки мусоросборников. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

4. Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой          застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

5. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций.

6. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования квартала (микрорайона), свободных от зеленых насаждений, в технических зонах магистралей, под линиями электропередачи с напряжением не более 110 кВ, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

10.5. При проектировании жилой застройки следует учитывать нормативные показатели, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения территории кварталов (микрорайонов), приведенные в таблице 41.

Таблица 41

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Минимальная обеспеченность озелененными территориями квартала (микрорайона) жилой застройки | Не менее 5 м2 на 1 человека без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций |
| Противопожарные расстояния от зданий и сооружений, в том числе до границ лесных насаждений | В соответствии с СП 4.13130.2013 |
| Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями | Следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности. При этом расстояния должны быть: между длинными сторонами жилых зданий высотой: 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; 5 и более этажей – по расчету, но не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно |
| На территории индивидуальной жилой застройки: расстояния до границ соседнего земельного участка *: от стен жилого дома (строения) | - не менее 3 м; |
| от постройки для содержания скота и птицы | - не менее 4 м; |
| от хозяйственных построек (сарая, бани, гаража и др.) | - не менее 1 м; |
| от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков | - не менее 4 м; |
| от стволов высокорослых деревьев | - не менее 3 м; |
| от стволов среднерослых деревьев | - не менее 2 м; |
| от кустарника | - не менее 1 м; |
| расстояния между постройками, расположенными в пределах одного участка, а также на смежных участках: от жилого дома (строения) до душа, бани (сауны), уборной | - не менее 12 м; |
| от колодца до уборной и компостного устройства | - не менее 50 м |
| * Расстояние между жилым домом (строением), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки |

11. Объекты для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 42.

Таблица 42

| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Помещение для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции | по согласованию с территориальными органами МВД России, но не менее 10,5 м2 общей площади на 1 сотрудника * | радиус пешеходной доступности **: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно-, двухэтажной застройке – 800 м |
| * Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового уполномоченного полиции (6 м2 общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м2 общей площади). Предоставленное помещение должно соответствовать требованиям приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205, предъявляемым к участковому пункту полиции. ** Для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, предоставляется помещение в центре обслуживаемого административного участка. Границы административных участков определяются территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации |

Примечание. Расчетный норматив численности постоянно проживающего населения – не более 2,8 тыс. чел. на 1 участкового уполномоченного полиции.

12. Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа

12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 43.

Таблица 43

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Подразделения пожарной охраны * | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать: 10 мин. - для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой; 20 мин. - для остальных населенных пунктов |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения ** | по расчету в соответствии с СП 8.13130.2020 | 200 м |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники *** | не нормируется | 150 м |
| * Подразделения пожарной охраны размещаются в зданиях пожарных депо. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития муниципального округа в размере необходимой площади земельного участка. Размеры земельных участков, необходимых для размещения подразделений пожарной охраны, следует определять в задании на проектировании в зависимости от типа пожарного депо. ** Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары. *** Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно; 4,2 м – при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно; 6,0 м – при высоте здания более 46 м. В границах проездов для пожарной техники следует предусматривать устройство площадок для установки специальной пожарной техники (автолестниц, автоподъемников). Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники диаметром не менее 15×15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. В случаях, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер, необходимо предусматривать дополнительные площадки для разворота, расположенные на расстоянии не более 150 м друг от друга |

12.2. В населенных пунктах и на производственных объектах должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения (противопожарные водопроводы, пожарные резервуары и (или) водоемы).

Системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2020.

Размещение пожарных резервуаров или искусственных водоемов, а также мест забора воды из естественных водоемов (водотоков) следует осуществлять исходя из их радиуса обслуживания в соответствии с СП 8.13130.2020.

12.3. Расходы воды на наружное пожаротушение следует определять в соответствии с СП 8.13130.2020.

12.4. Пожарные гидранты следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Количество пожарных гидрантов, расстояние между ними, а также порядок расстановки на водопроводной сети следует определять в соответствии с СП 8.13130.2020.

Возле пожарных гидрантов следует предусматривать площадки для установки основных пожарных автомобилей, имеющие специальное обозначение (разметку), оборудованные информационными табличками и дорожными знаками.

12.5. К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 м.

13. Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа

13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 44.

Таблица 44

| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта | не нормируется |

13.2. Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека следует принимать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на окружающую среду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с СП 2.6.1.2612-10.

14. Объекты образования

14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 45.

Таблица 45.

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, | устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, но не менее 85% от численности детей в возрасте 0-6 лет включительно, |  |
| в том числе: общего типа | в том числе: 70% | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 300 м; при одно-, двухэтажной застройке – 500 м |
| специализированного типа | 3% | не нормируется |
| оздоровительные | 12% | не нормируется |
|  | ориентировочно *: при охвате 85% – 87 мест / 1000 чел.; в том числе общего типа 70% – 72 места / 1000 чел. |  |
| Общеобразовательные организации | охват детей: начальным общим и основным общим образованием (1-9 классы) – 100%; средним общим образованием (10-11 классы) – 75% | радиус пешеходной доступности 500 м *** |
|  | ориентировочно **: 154 места / 1000 чел. |  |
| Общеобразовательные организации с интернатом, интернаты для общеобразовательных организаций | по заданию на проектирование | радиус пешеходно-транспортной доступности 60 мин. |
| Организации дополнительного образования детей | 70% от численности детей 5-18 лет | радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| Детские школы искусств | 12 % от численности обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций | не нормируется |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | по заданию на проектирование | радиус пешеходной доступности 500 м |
| Детские лагеря | то же | не нормируется |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | то же | не нормируется |
| * Средний показатель по муниципальному округу. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями населенных пунктов муниципального округа составляют: - г. Тарко-Сале: при охвате 85% – 98 мест / 1000 чел.; при охвате 70% – 81 место / 1000 чел.; - п.г.т. Уренгой: при охвате 85% – 56 мест / 1000 чел.; при охвате 70% – 46 мест / 1000 чел.; - п. Пуровск: при охвате 85% – 59 мест / 1000 чел.; при охвате 70% – 49 мест / 1000 чел.; - п. Ханымей: при охвате 85% – 70 мест / 1000 чел.; при охвате 70% – 58 мест / 1000 чел.; - с. Самбург: при охвате 85% – 131 место / 1000 чел.; при охвате 70% – 108 мест / 1000 чел.; - с. Сывдарма: при охвате 85% – 94 места / 1000 чел.; при охвате 70% – 78 мест / 1000 чел.; - с. Толька – не предусмотрено; - с. Халясавэй: при охвате 85% – 183 места / 1000 чел.; при охвате 70% – 151 место / 1000 чел.; - д. Харампур: при охвате 85% – 127 мест / 1000 чел.; при охвате 70% – 105 мест / 1000 чел. ** Средний показатель по муниципальному округу. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями населенных пунктов муниципального округа составляют: - г. Тарко-Сале – 178 мест / 1000 чел.; - п.г.т. Уренгой – 115 мест / 1000 чел.; - п. Пуровск – 112 мест / 1000 чел.; - п. Ханымей – 112 мест / 1000 чел.; - с. Самбург – 221 место / 1000 чел.; - с. Сывдарма – 100 мест / 1000 чел.; - с. Толька – 170 мест / 1000 чел.; - с. Халясавэй – 216 мест / 1000 чел.; - д. Харампур – 105 мест / 1000 чел. *** При невозможности размещения общеобразовательной организации нормативной вместимости в границах радиуса пешеходной доступности 500 м допускается размещение общеобразовательных организаций на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 30 мин. (в одну сторону). При этом должен быть организован подвоз учащихся на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Радиус пешеходного подхода к месту сбора (остановке транспорта) не должен превышать 500 м |

14.2. Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов образования, приведены в таблице 46.

Таблица 46

| Наименование объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | при вместимости: * до 100 мест – 44 м2/место; свыше 100 мест– 38 м2/место; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 33 м2/место |
| Общеобразовательные организации | при вместимости: ** свыше 40 до 400 мест – 55 м2/место; свыше 400 до 500 мест – 65 м2/место; свыше 500 до 600 мест – 55 м2/место; свыше 600 до 800 мест – 45 м2/место; свыше 800 до 1110 мест – 36 м2/место |
| Общеобразовательные организации с интернатом, интернаты для общеобразовательных организаций | при вместимости: *** свыше 200 до 300 мест – 70 м2/место; свыше 300 до 500 мест – 65 м2/место; 500 и более мест – 45 м2/место |
| Организации дополнительного образования детей | 15 м2/место или встроенные |
| Детские школы искусств | по заданию на проектирование |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | по заданию на проектирование или встроенные |
| Детские лагеря | 150-200 м2/место |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | 175-200 м2/место |
| * Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены: на 40% – для повышения уровня территориальной доступности; на 20% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. ** Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены: на 40% – для повышения уровня территориальной доступности; на 20% – в условиях реконструкции. *** При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га. |

Примечания.

1. Земельные участки и здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций должны размещаться в зонах жилой застройки (на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов), за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей.

Размещение и функциональный состав участков дошкольных образовательных организаций следует проектировать в соответствии с СП 252.1325800.2016.

2. Общеобразовательные организации могут кооперироваться с дошкольными и внешкольными образовательными организациями.

Размещение и функциональный состав участков общеобразовательных организаций следует проектировать в соответствии с СП 251.1325800.2016.

15. Объекты связи и информатизации

15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами связи и информатизации, и      максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 47.

Таблица 47

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Отделение связи | 1 объект / 6 000 чел. | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| Телефонная сеть | 1 абонентская точка / квартиру * | не нормируется |
| Сеть радиовещания и радиотрансляции | 1 радиоточка / квартиру | не нормируется |
| Сеть приема телевизионных программ | 1 точка доступа / квартиру | не нормируется |
| Система оповещения РСЧС ** | в составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов | не нормируется |
| Автоматическая телефонная станция | 1 объект / 10 000 абонентских номеров | не нормируется |
| Звуковые трансформаторные подстанции | 1 объект / 10 000 абонентов | не нормируется |
| Блок-станция проводного вещания | 1 объект | не нормируется |
| Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, мобильной связи | 1 объект | не нормируется |
| Антенно-мачтовые сооружения мобильной связи | охват населения – 100% | не нормируется |
| * Для застройки общественно-делового назначения следует предусматривать дополнительные мощности из расчета 20% от расчетного количества квартирных абонентских точек. ** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже). |

Примечание. Локальные системы оповещения на потенциально опасных объектах, объектовые системы оповещения, а также системы оповещения муниципального округа и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного вещания проектируются в соответствии с СП 133.13330.2012.

15.2. Размеры земельных участков объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи и информатизации, приведены в таблице 48.

Таблица 48

| Наименование объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Отделение связи | 0,07-0,12 га / объект |
| Автоматическая телефонная станция | 0,25 га / объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции | 50-70 м2 / объект |
| Блок-станция проводного вещания | 0,05-0,1 га / объект |
| Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, мобильной связи | 0,3-0,5 га / объект |
| Антенно-мачтовые сооружения (радио-, телевизионные ретрансляторы, мобильной связи) | 0,25 га / объект |

15.3. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа техническими объектами связи (линейно-кабельные сооружения связи, иные средства связи) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не нормируются.

Размеры земельных участков, предоставляемых для размещения технических объектов связи, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

16. Объекты, необходимые для обеспечения жителей муниципального округа     услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 49.

Таблица 49

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания: |
| Объекты общественного питания | 40 мест / 1000 чел. | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| Объекты торговли: |
| Стационарные торговые объекты, всего, в том числе по продаже: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | 501 м2 / 1000 чел. * 166 м2 / 1000 чел. * 335 м2 / 1000 чел. * | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| Торговые объекты местного значения: | объектов / населенный пункт *: | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| г. Тарко-Сале | 62 |  |
| п.г.т. Уренгой | 23 |  |
| п. Пуровск, с. Сывдарма | 2 |  |
| п. Ханымей | 4 |  |
| с. Самбург | 1 |  |
| с. Халясавэй | 1 |  |
| д. Харампур | 1 |  |
| Рыночные комплексы | 24 м2 торговой площади / 1000 чел. | не нормируется |
| Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольственной продукции | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Объекты бытового обслуживания: |
| Объекты бытового обслуживания, всего в том числе непосредственного обслуживания населения | 9 рабочих мест / 1000 чел. ** 7 рабочих мест / 1000 чел. 5 рабочих мест / 1000 чел. ** 4 рабочих места / 1000 чел. | радиус пешеходной доступности: при среднеэтажной застройке – 500 м; при одно- и двухэтажной застройке – 800 м |
| Предприятия по стирке белья (прачечные) | 120 кг белья в смену / 1000 чел. ** 60 кг белья в смену / 1000 чел. | радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| Химчистки | 11,4 кг вещей в смену / 1000 чел. ** 3,5 кг вещей в смену / 1000 чел. | радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 5 помывочных мест / 1000 чел. ** 7 помывочных мест / 1000 чел. | радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2016 года № 931-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе». ** В числителе приведены расчетные показатели для г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, в знаменателе – для остальных населенных пунктов |

16.2. Размеры земельных участков объектов, необходимых для обеспечения жителей муниципального округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведены в таблице 50.

Таблица 50

| Наименование объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Объекты общественного питания: |
| Объекты общественного питания | при вместимости, га / 100 мест: до 50 мест – 0,2-0,25; 50-150 мест – 0,15-0,2; свыше 150 мест – 0,1 |
| Объекты торговли |
| Стационарные торговые объекты, в том числе торговые объекты местного значения | при площади торговых объектов, га на 100 м2 торговой площади: до 250 м2 торговой площади – 0,08; 250-650 м2 торговой площади – 0,08-0,06; 650-1500 м2 торговой площади – 0,06-0,04; 1500-3500 м2 торговой площади – 0,04-0,02; свыше 3500 м2 торговой площади – 0,02 |
| Рыночные комплексы | 7-14 м2 / 1 м2 торговой площади в зависимости от вместимости: до 600 м2 торговой площади – 14; свыше 3000 м2 торговой площади – 7 |
| Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольственной продукции | по заданию на проектирование |
| Объекты бытового обслуживания: |
| Объекты бытового обслуживания | при мощности объекта, га / 10 рабочих мест: 10-50 рабочих мест – 0,1-0,2; 50-150 рабочих мест – 0,05-0,08 |
| Предприятия по стирке белья (прачечные) | 0,1-0,2 га / объект |
| Химчистки | 0,1-0,2 га / объект |
| Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 0,2-0,4 га / объект |

17. Объекты культуры и искусства

17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 51.

Таблица 51

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Центральная (общедоступная) библиотека | 1 объект * | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Детская библиотека | 1 объект * | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Общедоступная библиотека с детским отделением: г. Тарко-Сале п.г.т. Уренгой остальные населенные пункты | 1 объект / 10 000 чел. 1 объект / 5 000 чел. 1 объект / 1 000 чел. ** | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | в каждой сетевой единице (библиотеке), подключенной к сети Интернет | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Краеведческий музей | 1 объект * | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Концертный зал | 1 объект * | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Центр культурного развития | 1 объект * | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Многофункциональный передвижной культурный центр | 1 объект | - |
| Дом культуры: г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой остальные населенные пункты | 1 объект / 10 000 чел. 1 объект / 1 000 чел. ** | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Кинозал: г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой остальные населенные пункты | 1 объект / населенный пункт 1 объект / 3 000 чел. ** | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Культурно-досуговый центр, театр, цирковая площадка, выставочный зал и др. | не нормируется | не нормируется |
| * Размещается в административном центре муниципального округа – городе Тарко-Сале. ** По совокупности населения, проживающего в пределах радиуса территориальной доступности объекта |

Примечания.

1. В населенных пунктах с численностью населения менее 1 000 человек могут создаваться филиалы общедоступной библиотеки (на базе специализированных помещений) или пункты книговыдачи (на базе приспособленных помещений, в том числе иных учреждений культуры).

2. Определение количества посадочных мест на совокупное количество домов культуры следует осуществлять из расчета:

- для г. Тарко-Сале – 65 посадочных мест / 1000 чел.;

- для п.г.т. Уренгой – 80 посадочных мест / 1000 чел.;

- для п. Пуровск, с. Халясавэй – 200 посадочных мест / 1000 чел.;

- для п. Ханымей – 85 посадочных мест / 1000 чел.;

- для с. Самбург, д. Харампур – 150 посадочных мест / 1000 чел.;

- для с. Сывдарма, с Толька – 100 посадочных мест / 1000 чел.

3. Размеры земельных участков объектов культуры и искусства определяются заданием на проектирование.

18. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения

18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) местного (муниципального) значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 52.

Таблица 52

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения | не нормируется | не нормируется |

18.2. На территории муниципального округа Пуровский район расположено 220     объектов культурного наследия, в том числе: 1 достопримечательное место местного (муниципального) значения (Священное место Лысая гора) и 219 выявленных объектов археологического наследия.

Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» и иными нормативными правовыми актами.

Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в    соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников   истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением     Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972.

19. Объекты физической культуры и массового спорта

19.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 53.

Таблица 53

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | 1949,4 м2 / 1000 чел. | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Спортивные залы общего пользования | 350 м2 площади пола зала/ 1000 чел. | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий: |  |  |
| г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой | 70 м2 общей площади / 1000 чел. | 500 м |
| остальные населенные пункты | 30 м2 общей площади / 1000 чел. | 1500 м |
| Бассейн общего пользования: |  |  |
| г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой | 80 м2 зеркала воды / 1000 чел. | радиус транспортной доступности 30 мин. |
| остальные населенные пункты | не нормируется | не нормируется |
| Детско-юношеская спортивная школа | по заданию на проектирование | радиус транспортной доступности 60 мин. |
| Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные игровые залы, спортивные базы, трассы для зимних видов спорта | не нормируется | не нормируется |

Примечания.

1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 122 человека / 1000 жителей.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных и других образовательных организаций, организаций отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

3. Размеры земельных участков объектов физической культуры и массового спорта определяются заданием на проектирование.

20. Объекты массового отдыха населения

20.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для массового отдыха населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 54.

Таблица 54

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования: |
| Озелененные территории общего пользования, всего | 2 м2 площади озеленения на 1 человека, постоянно проживающего в муниципальном округе | - |
| В том числе: парки | всего (парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные аллеи): * для г. Тарко-Сале – 8 м2/чел.; для п.г.т. Уренгой – 10 м2/чел.; для остальных населенных пунктов – 12 м2/чел. | радиус транспортной доступности 20 мин (на общественном транспорте) или пешеходной доступности 1500 м |
| сады |  |  |
| скверы |  | радиус пешеходной доступности 600 м |
| бульвары, пешеходные аллеи |  |  |
| Рекреационные территории: |
| Территории, предназначенные для массового отдыха населения (зоны отдыха), | 500 м2 / 1 посетителя | радиус транспортной доступности 1,5 ч (на общественном транспорте) |
| в том числе интенсивно используемая часть (для активных видов отдыха) | 100 м2 / 1 посетителя |  |
| Объекты общественного питания | 28 посадочных мест / 1000 отдыхающих | радиус пешеходной доступности 500 м ** |
| Торговые объекты по продаже: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | 50 м2 торговой площади / 1000 отдыхающих 30 м2 торговой площади / 1000 отдыхающих | радиус пешеходной доступности 500 м ** |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | 5 объектов / 1000 отдыхающих | не нормируется |
| Пункты проката | 0,2 рабочих мест / 1000 отдыхающих | не нормируется |
| Лодочные станции | 15 лодок / 1000 отдыхающих | не нормируется |
| Велолыжные станции | 200 мест / 1000 отдыхающих | не нормируется |
| Пляжи речные, озерные общего пользования: площадь пляжа | 8 м2 / 1 посетителя; для детей – 5 м2 / 1 посетителя; | не нормируется |
| протяженность береговой полосы пляжа | 0,25 м / 1 посетителя | не нормируется |
| Дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристские базы | не нормируется | не нормируется |
| Туристские гостиницы, мотели, кемпинги, приюты | то же | не нормируется |
| Объекты для паркования легковых автомобилей | по таблице 31 настоящих нормативов |
| * Общая площадь озелененных объектов, предназначенных для массового отдыха населения. ** В пределах территории, предназначенной для массового отдыха населения (зоны отдыха). |

20.2. Размеры земельных участков объектов массового отдыха населения приведены в таблице 55.

Таблица 55

| Наименование объектов | Размеры земельных участков |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования: |
| Парки | 5-15 га / объект |
| Сады | 3-5 га / объект |
| Скверы | 0,5-2 га / объект |
| Бульвары, пешеходные аллеи | по заданию на проектирование |
| Рекреационные территории: |
| Объекты общественного питания | при количестве посадочных мест: до 50 – 0,2-0,25 га / 100 мест; свыше 50 до 150 – 0,15-0,2 га / 100 мест |
| Торговые объекты | для объектов торговой площадью, м2: до 250 – 0,08 га / 100 м2 торговой площади; свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га / 100 м2 торговой площади; свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га / 100 м2 торговой площади |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | по заданию на проектирование |
| Пункты проката, лодочные, велолыжные станции | по заданию на проектирование |
| Пляжи речные, озерные общего пользования | по заданию на проектирование |
| Дома отдыха, пансионаты | 120-150 м2 / место |
| Базы отдыха | 140-160 м2 / место |
| Туристские базы | 65-120 м2 / место |
| Туристские гостиницы | 50-75 м2 / место |
| Мотели | 75-100 м2 / место |
| Кемпинги | 135-150 м2 / место |
| Приюты | 35-50 м2 / место |
| Объекты для паркования легковых автомобилей | 25 м2 / машино-место |

21. Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для формирования и содержания муниципального архива, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 56.

Таблица 56

| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Муниципальный архив (здание, помещение) | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта | не нормируется |

Примечание. Размер земельного участка определяется заданием на проектирование.

22. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 57.

Таблица 57

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения | 0,24 га / 1000 чел. | не нормируется |
| Бюро похоронного обслуживания | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта | не нормируется |
| Дом траурных обрядов | по заданию на проектирование | не нормируется |

Примечание. Размер земельного участка кладбища не может превышать 40 га.

23. Объекты, необходимые для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

23.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 58.

Таблица 58

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Контейнеры для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | на территории многоквартирной жилой застройки – по расчету *, но не более 8 (12)** контейнеров и 2 бункеров для крупногабаритных отходов на 1 площадке; на территории индивидуальной жилой застройки – по расчету *, ориентировочно 1 контейнер на 10-15 домов | 100 м *** |
| Пункт приема вторичного сырья | 1 объект / 20 000 чел. | 800 м **** |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | определяются территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа |
| * Расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов следует принимать в соответствии с нормативами накопления, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июля 2017 года № 719-П, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 января 2020 года № 6-П. ** При смешанном накоплении твердых коммунальных отходов на площадках должно размещаться не более 8 контейнеров, при раздельном накоплении – не более 12 контейнеров, из которых 4 с маркировкой, соответствующей для каждого вида отходов (стекла, бумаги, пластика, металла). *** Расстояние от контейнерных площадок должно составлять не менее: до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – 20 м; до территорий медицинских организаций: в г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой – 25 м; в остальных населенных пунктах – 15 м. **** Пункты приема вторичного сырья должны быть удалены на расстояние не менее 50 м от жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, детских учреждений и школ. Запрещается устройство пунктов приема вторичного сырья от населения в помещениях и на территории объектов торговли и общественного питания, детских образовательных учреждений и школ, лечебно-профилактических организаций, парков, скверов и мест массового отдыха населения |

23.2. Размеры земельных участков объектов, необходимых для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, приведены в таблице 59.

Таблица 59

| Наименование объектов | Размеры земельных участков, не менее |
| --- | --- |
| Контейнеры для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | 2 м2 / контейнер (бункер) |
| Пункт приема вторичного сырья | 0,01 га / объект |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | га / 1000 т отходов: полигоны твердых коммунальных отходов – 0,02; мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты – 0,05; мусороперегрузочные станции – 0,04 |

24. Объекты благоустройства и озеленения территории муниципального округа

24.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 60.

Таблица 60

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Территории общего пользования населенных пунктов: |
| Озелененные территории общего пользования | по таблице 54 настоящих нормативов |
| Урны | 1 объект / 100 м пешеходного пути | 100 м * |
| Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов | по таблице 58 настоящих нормативов |
| Общественные туалеты | 1 место / 1 000 человек | 400 м ** |
| Парки |
| Урны | 1 объект / 800 м2 территории парка | 40 м* (вдоль пешеходных дорожек) |
| Общественные туалеты | 1 место / 500 посетителей | 400 м |
| Зоны рекреации водных объектов (пляжи): |
| Кабины для переодевания | 1 объект / 50 посетителей | 100 м * |
| Душевые кабины | 1 объект / 50 посетителей | 100 м * |
| Общественные туалеты | 1 объект / 75 посетителей | 100 м * |
| Урны | 1 объект / 1 600 м2 территории пляжа | 40 м * |
| Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов | 1 объект / 4 000 м2 территории пляжа | 100 м |
| * Расстояние между объектами благоустройства. ** Размещаются на территории общественно-деловых зон и в местах массового посещения (на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, авто- и речных вокзалов, автостанций, аэровокзалов; в местах проведения массовых мероприятий; в зонах размещения и на территориях ярмарок, крупных объектов торговли и услуг, объектов общественного питания, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения; на территории объектов рекреации; на автозаправочных станциях; в зонах массового отдыха) |

Примечания.

1. Требования к обеспеченности территории муниципального округа элементами благоустройства (малыми архитектурными формами, водными устройствами, ограждениями, уличным коммунально-бытовым и техническим оборудованием, элементами инженерного оборудования и др.), элементами благоустройства улиц, дорог, площадей, объектами (средствами) наружного освещения, информационными конструкциями устанавливаются правилами благоустройства муниципального округа.

2. На территории пляжей общественные туалеты и душевые кабины должны размещаться на расстоянии не менее 50 м и не более 200 м от уреза воды, урны – на расстоянии не менее 10 м от  уреза воды, контейнерные площадки – на расстоянии не менее 50 м от уреза воды.

24.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами озеленения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 61.

Таблица 61

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Озелененная территория квартала (микрорайона) многоквартирной жилой застройки, | 25% площади территории квартала * | 200 м |
| в том числе озеленение площадок общего пользования различного назначения | периметральное озеленение ** 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых, для отдыха взрослого населения) | вдоль границ объекта озеленения |
| Озеленение территорий организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи | 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок | в границах территории объекта озеленения |
| Озеленение территорий объектов культуры и искусства | 20% площади территории, свободной от застройки | в границах территории объекта озеленения |
| Озеленение территорий производственных объектов | 10% площади территории, свободной от застройки (с учетом отраслевой направленности) | в границах территории объекта озеленения |
| Озеленение территорий санитарно-защитных зон | по СП 42.13330.2016 (в зависимости от ширины зоны) | в границах территории объекта озеленения |
| Озеленение улично-дорожной сети, в том числе пешеходных коммуникаций | не нормируется *** | в границах территории объекта озеленения |
| Озеленение технических зон инженерных коммуникаций | не нормируется | в границах территории объекта озеленения |
| * Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. ** С посадкой деревьев и кустарников. *** Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. |

Примечания.

1. Нормы посадки деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с МДС 13-5.2000 в зависимости от объекта озеленения.

2. Насаждения, расположенные вдоль пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки более 2 м.

3. Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016.

25. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории    муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

25.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 62.

Таблица 62

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания, в том числе для размещения сил гражданской обороны | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | радиус пешеходной доступности 500 м * |
| Пункты временного размещения эвакуируемого населения | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | по заданию на проектирование | не нормируется |
| * В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. |

Примечание. Размеры земельных участков определяются заданием на проектирование.

25.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 63.

Таблица 63

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Административные здания (помещения), в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100% территории, требующей защиты | не нормируется |
| Берегозащитные сооружения | 100% береговой линии, требующей защиты | не нормируется |

26. Объекты, необходимые для создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 64.

Таблица 64

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Здания для размещения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Здания (помещения) для размещения подразделений спасателей, в том числе для размещения специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов | по заданию на проектирование | не нормируется |

27. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 65.

Таблица 65

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта | не нормируется |
| Склады материально-технического обеспечения | в соответствии с планом мобилизационных мероприятий * | не нормируется |
| * План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |

28. Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 66.

Таблица 66

| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Спасательные посты * на водных объектах | 2 объекта / 1 000 отдыхающих | радиус пешеходной доступности 200 м |
| Стойки (щиты) со средствами спасения ** | 1 объект / 25 м береговой части пляжа | радиус пешеходной доступности 50 м |
| Санитарные посты на водных объектах | 1 объект / 2 000 отдыхающих | радиус пешеходной доступности 500 м |
| * Выполнение функций спасательным постом должно осуществляться при наличии как минимум трех спасателей в смене, но не менее одного спасателя на 50 м пляжной полосы. ** Спасательные круги, спасательные концы Александрова и др. |

Примечание. Размеры земельных участков определяются заданием на проектирование.

29. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 67.

Таблица 67

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Детские, молодежные центры и иные организации по работе с детьми и молодежью | 3 места / 1000 чел. | радиус транспортной доступности 1,5 ч |

Примечание. Размеры земельных участков для объектов, перечисленных в таблице, составляют 30-40 м2 / место.

30. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов      местного самоуправления

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа приведены в таблице 68.

Таблица 68

| Наименование объектов | Расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Здания (помещения), занимаемые органами местного самоуправления | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта | радиус транспортной доступности 1 ч |
| Гаражи служебных автомобилей | по заданию на проектирование | не нормируется |

Примечание. Размеры земельных участков определяются заданием на проектирование.

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

III. Характеристика современного состояния территории

муниципального округа

1. Природно-климатические условия

1. Природно-климатические условия

1.1. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлена с учетом природно-климатических характеристик муниципального округа по следующим направлениям:

- климатические особенности;

- опасные природные явления.

1.2. Климатические условия территории муниципального округа характеризуются рядом особенностей.

Пуровский район расположен на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа на Западно-Сибирской равнине в бассейне реки Пур, которая делит территорию муниципального округа на почти равные по площади лево- и правобережье. Центральную часть муниципального округа занимает Пуровская низменность, на востоке – Пур-Тазовская возвышенность, на западе – возвышенность Сятты, на юге – Сибирские увалы.

В пределах Пуровского района распространены многолетнемерзлые породы разнообразного характера распространения. Южнее 66 (с.ш. территория относится к зоне многолетнемерзлых пород мощностью от 100 до 500 м. Глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от их состава, влажности, ландшафтных условий изменяется от 0,4-0,8 до 2,5 м.

Рельеф территории в сочетании с избыточным увлажнением и наличием многолетней мерзлоты способствует образованию многочисленных болот и озер. Основными водными артериями Пуровского района являются реки Пур, Пякупур, Айваседапур, Етыпур, Еркалнадейпур.

По климатическому районированию территория муниципального округа относится к строительно-климатическому району I подрайонам IГ и IД.

На формирование климата влияют неравномерное поступление в течение года        солнечной радиации, атмосферная циркуляция, многолетняя мерзлота, близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек.        Смягчающее влияние на климат оказывает участие в атмосферной циркуляции проникающих с циклонами воздушных масс Атлантики. Резкие перепады атмосферного давления     ведут к резким изменениям погоды и колебаниям температуры.

Климат Пуровского района характеризуется как суровый и континентальный. Это проявляется в низких зимних температурах, большой амплитуде температур холодного и     теплого периодов года. Понижение температуры идет с юга на север и с запада на восток.

Средняя годовая температура воздуха имеет низкие отрицательные значения: в северной части муниципального округа (п.г.т. Уренгой) – минус 7,8 (С; в центральной части        (г. Тарко-Сале) – минус 6,7 (С; в южной части (с. Халясавэй) – минус 5,8 (С.

Общее количество осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы, в том числе фронтальной деятельностью западных циклонов. Среднемноголетняя годовая сумма осадков составляет 620 мм.

Зима – суровая и продолжительная, с длительными морозами и устойчивым снежным покровом. Зима наступает рано, с середины октября устанавливается снежный покров, на    реках – ледостав. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха минус 23-26 °С (г. Тарко Сале – минус 32 (С). Абсолютная минимальная температура – минус 61 °С. В течение зимы наблюдаются потепления, которые сопровождаются усилением ветра до 30-40 м/с, буранами, метелями (60-80 дней с метелями в течение года). Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20%. Таким образом, зимний сезон отличается относительной сухостью. Снегозапасы достигают максимума в начале апреля, иногда превышают 270 мм. Наибольшая высота снежного покрова составляет 113 см.

Устойчивые морозы прекращаются к концу апреля, сход снежного покрова завершается в третьей декаде мая.

Для весны характерна неустойчивая погода с быстрыми перепадами температур,    давления и влажности. Быстрое повышение температуры (в мае до 25–30(С) может сменяться резким похолоданием. Для весны характерны небольшое количество осадков и низкая влажность воздуха.

Лето относительно теплое, влажное. Самый теплый месяц – июль со средней температурой воздуха плюс 13-16 (С, максимальные температуры могут достигать плюс 30-35 (С. Часты затяжные дожди при вторжении влажных холодных воздушных масс с Карского моря. В этот период выпадает максимальное количество осадков – до 150 мм (40% от годовой нормы).

Осень наступает в конце августа, начале сентября.

Ветровой режим определяется циркуляционными условиями территории. В муниципальном округе ясно выражены муссонообразные ветры: зимой с охлажденного материка на океан, летом – с океана на сушу. В зимнее время преобладают юго-западные и южные ветры со средней скоростью 3-4 м/с; для летнего периода характерны северные и северо-западные ветры со скоростью 2-4 м/с.

1.3. Опасные природные явления.

Территория муниципального округа Пуровский район не относится к районам высокой опасности проявления природной стихии, но, тем не менее, явления природы, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций отмечаются на территории ежегодно.

Наиболее опасными природными явлениями, при которых на территории муниципального округа может возникать чрезвычайная обстановка, являются:

- метеорологические (сильные морозы, сильный снегопад, метель, муссонообразные ветры, порывы ветра до 30-40 м/с, гололед).

- гидрологические явления (затопления, подтопления);

- геологические (береговая эрозия, оползни);

- пожары.

Опасные природные процессы на территории муниципального округа не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

Исходя из инженерно-геологических характеристик в границах муниципального округа Пуровский район могут быть выделены следующие группы территорий по степени ограничений для осуществления застройки:

- неблагоприятные для застройки – территории с близким к поверхности (до 2 м) уровнем грунтовых вод, заболоченные территории (наиболее пониженные места рельефа), территории с уклоном более 20%, карьеры;

- ограниченно благоприятные для застройки – подтопляемые территории, территории с уклоном 10 - 20%;

- благоприятные для застройки – территории с уклоном до 10% и глубиной залегания грунтовых вод более 2 м.

1.4. Все перечисленные факторы учтены при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2. Социально-демографический состав и плотность населения

2.1. Демографический прогноз является научно обоснованным предвидением основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности населения, возрастной структуры населения, уровней рождаемости, смертности, миграции.

Демографический потенциал муниципального округа Пуровский район во многом     определяет перспективы его развития, создание на его территории условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения,      экономическое и социальное благополучие и стабильность.

Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является основой для сценариев развития муниципального округа в том, что касается         прогноза численности населения и человеческого потенциала.

Демографический прогноз опирается на общие закономерности изменения численности муниципального округа Пуровский район:

- привлечение квалифицированных специалистов из других регионов;

- рост образовательного и культурного уровня населения;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- постепенное отмирание традиций многодетности, изменение функции семьи;

- повышение социальной и территориальной мобильности населения.

2.2. Анализ демографических показателей муниципального округа Пуровский район за ряд последних лет показывает постепенное уменьшение численности населения округа, обусловленное увеличением миграционного оттока трудоспособного населения, который не перекрывает естественную прибыль населения.

Динамика численности населения по населенным пунктам приведена в таблице 69.

Таблица 69

| Наименование показателей | Значения показателей по годам (на 1 января), чел. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
| Численность населения муниципального округа, | 52 090 | 51 792 | 51 770 | 51 686 | 51 897 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 21 665 | 21 442 | 21 583 | 21 501 | 21 551 |
| п.г.т. Уренгой | 10 082 | 10 092 | 9 927 | 9 997 | 10 045 |
| п. Пуровск | 2 361 | 2 380 | 2 332 | 2 337 | 2 343 |
| п. Пурпе | 9 598 | 9 589 | 9 600 | 9 570 | 9 607 |
| п. Ханымей | 4 372 | 4 248 | 4 192 | 4 109 | 4 117 |
| с. Самбург | 2 001 | 2 003 | 2 027 | 2 054 | 2 081 |
| с. Сывдарма | 340 | 340 | 370 | 369 | 369 |
| с. Толька | 47 | 51 | 51 | 51 | 53 |
| с. Халясавэй | 866 | 884 | 910 | 922 | 948 |
| д. Харампур | 758 | 763 | 778 | 776 | 783 |
| * Предварительные данные |

2.3. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост / убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

#### Показатели естественного движения населения приведены в таблице 70, миграционного движения населения – в таблице 71.

Таблица 70

| Наименование показателей | Значения показателей по годам (на 1 января), чел. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
| Естественный прирост / убыль по муниципальному округу, | 484 | 389 | 446 | 366 | 369 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 267 | 203 | 242 | 169 | 175 |
| п.г.т. Уренгой | 51 | 58 | 32 | 31 | 49 |
| п. Пуровск | 24 | 25 | 4 | 12 | 7 |
| п. Пурпе | 62 | 45 | 59 | 66 | 50 |
| п. Ханымей | 22 | 8 | 24 | 19 | 20 |
| с. Самбург | 32 | 24 | 46 | 38 | 30 |
| с. Сывдарма | - | - | - | - | - |
| с. Толька | - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| с. Халясавэй | 21 | 22 | 24 | 27 | 27 |
| д. Харампур | 8 | 2 | 15 | 4 | 9 |
| * Предварительные данные |

Таблица 71

| Наименование показателей | Значения показателей по годам (на 1 января), чел. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
| Миграционный прирост / убыль по муниципальному округу, | - 333 | - 687 | - 468 | - 450 | - 158 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | - 50 | - 426 | - 103 | - 251 | - 125 |
| п.г.т. Уренгой | - 159 | - 48 | - 197 | 39 | - 1 |
| п. Пуровск | - 40 | - 6 | - 22 | - 8 | - 1 |
| п. Пурпе | 53 | - 54 | - 50 | - 96 | - 13 |
| п. Ханымей | - 111 | - 132 | - 80 | - 102 | - 12 |
| с. Самбург | - 27 | - 22 | - 22 | -11 | - 3 |
| с. Сывдарма | - | - | - | - | - |
| с. Толька | 8 | 2 | 4 | -3 | - |
| с. Халясавэй | 3 | - 4 | 2 | - 15 | - 1 |
| д. Харампур | - 10 | 3 | 0 | - 3 | - 2 |
| * Предварительные данные |

2.4. Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых на федеральном, областном и муниципальном уровнях решений, влияющих на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

Одними из приоритетных целей и задач государственных и муниципальных целевых программ по развитию муниципального округа Пуровский район являются:

- повышение качества жизни населения за счет повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа;

- улучшение жилищных условий граждан и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов;

- улучшение состояния здоровья, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в муниципальном округе, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности.

С учетом сложившейся ситуации и имеющихся предпосылок проектная численность населения муниципального округа принимается исходя из:

- стабилизации численности населения на фоне предпринимаемых мер по увеличению естественной прибыли населения и миграционного прироста;

- проведения активной демографической политики в целях сокращения смертности населения и стимулирования рождаемости;

- увеличения средней продолжительности жизни населения;

- небольшого увеличения численности населения в долгосрочной перспективе.

Характеристика демографической ситуации на расчетный срок приведена в таблице 72.

Таблица72

| Наименование показателей | Значения показателей по годам (на 1 января), чел. |
| --- | --- |
|  | фактические | расчетный срок |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * | 2040 |
| Численность населения муниципального округа, | 52 090 | 51 792 | 51 770 | 51 686 | 51 897 | 42 271 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 21 665 | 21 442 | 21 583 | 21 501 | 21 551 | 21 618 |
| п.г.т. Уренгой | 10 082 | 10 092 | 9 927 | 9 997 | 10 045 | 10 015 |
| п. Пуровск | 2 361 | 2 380 | 2 332 | 2 337 | 2 343 | 2 342 |
| п. Пурпе | 9 598 | 9 589 | 9 600 | 9 570 | 9 607 | - ** |
| п. Ханымей | 4 372 | 4 248 | 4 192 | 4 109 | 4 117 | 4 117 |
| с. Самбург | 2 001 | 2 003 | 2 027 | 2 054 | 2 081 | 2 058 |
| с. Сывдарма | 340 | 340 | 370 | 369 | 369 | 369 |
| с. Толька | 47 | 51 | 51 | 51 | 53 | 52 |
| с. Халясавэй | 866 | 884 | 910 | 922 | 948 | 924 |
| д. Харампур | 758 | 763 | 778 | 776 | 783 | 776 |
| * Предварительные данные. ** Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район |

2.5. На момент подготовки генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа или внесения в них изменений при фактической численности населения отличной от проектной, расчет осуществляется по фактически достигнутой численности населения.

2.6. Территория муниципального округа Пуровский район относится к территориям с низкой плотностью населения. Плотность населения на территории населенных пунктов      (по состоянию на 01.01.2021) приведена в таблице 73.

Таблица 73

| Наименование показателей | Население, чел. | Площадь, км2 | Плотность населения, чел./ км² |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность населения в среднем по муниципальному округу, | 51 897 | 108 796,95 | 0,48 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 21 551 | 27,01 | 797,89 |
| п.г.т. Уренгой | 10 045 | 5,51 | 1 823,05 |
| п. Пуровск | 2 343 | 6,62 | 353,93 |
| п. Пурпе | 9 607 | 24,56 | 391,16 |
| п. Ханымей | 4 117 | 4,08 | 1 009,07 |
| с. Самбург | 2 081 | 3,56 | 584,55 |
| с. Сывдарма | 369 | 0,55 | 670,91 |
| с. Толька | 53 | 0,33 | 160,61 |
| с. Халясавэй | 948 | 0,52 | 1 823,08 |
| д. Харампур | 783 | 0,54 | 1 450,00 |

3. Анализ документов стратегического планирования муниципального округа в целях выявления показателей, которые необходимо учитывать в нормативах градостроительного проектирования

3.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования (генерального плана) и документации по планировке территории с учетом перспективы развития муниципального образования.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территорий путем обеспечения при     осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, а также инженерной защиты территорий от опасных природных и техногенных процессов.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения муниципального округа Пуровский район за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Правительством Российской Федерации.

3.2. На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения Ямало-Ненецкого автономного округа и входящих в его состав муниципальных образований, в том числе Пуровского района, в части создания        благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных концепций и стратегий, в том числе Концепция долгосрочного социально-экономического развития      Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Министерством экономического развития Российской Федерации разработан также Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

3.3. Стратегическими документами, учитывающими интересы населения Ямало-Ненецкого автономного округа являются также Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от                  13 ноября 2009 года № 1715-р, и государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2014 года № 366.

3.4. Основные параметры Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государственных программ послужили основой для разработки Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839. В настоящее время разработан проект Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года, который находится на стадии обсуждения.

3.5. Ключевым элементом системы муниципального планирования является Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года, утвержденная решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 (далее – Стратегия).

Стратегия является документом стратегического управления и содержит научно обоснованную систему целей и задач долгосрочного социально-экономического развития муниципального округа, направленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения, обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район разработана с целью формулирования требуемого целевого видения будущего муниципальной экономики и социальной сферы с применением системного и стратегического анализа и направлена на повышение уровня и качества жизни населения путем устойчивого развития экономической базы, диверсификации экономики.

3.6. Приоритетными направлениями для достижения стратегической цели социально-экономического развития муниципального округа являются:

- развитие экономического потенциала и инфраструктуры;

- развитие жилищной и социальной сфер;

- развитие гражданского общества;

- охрана окружающей среды.

В Стратегии определены цели и задачи с установлением конкретных количественных показателей по основным направлениям: энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура, транспорт, связь и информатизация, малое и среднее предпринимательство, инвестиции, агропромышленный комплекс, туризм, жилищное строительство, образование, физическая культура и спорт, культура, муниципальная политика, коренные малочисленные народы Российской Федерации, социальная политика, охрана правопорядка и безопасность, охрана окружающей среды.

3.7. Ключевыми приоритетами развития муниципального округа являются:

- повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры (систем электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения), обеспечение доступности для населения, создание комфортной городской среды;

- повышение надежности и эффективности функционирования, транспортной инфраструктуры, обеспечение соответствия нормативным требованиям улично-дорожной сети населенных пунктов и ее сохранение, развитие систем транспортной инфраструктуры;

- обеспечение населения муниципального округа современными услугами связи,      развитие систем информационной инфраструктуры;

- обеспечение благоприятных условий устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции

- формирование инвестиционной привлекательности муниципального округа, развитие инвестиционной деятельности, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Пуровского района;

- развитие агропромышленного комплекса, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, создание условий для развития традиционных отраслей (сохранение и развитие оленеводства, развитие глубокой переработки рыбы, развитие молочного животноводства, растениеводства), создание условий для притока молодых высококвалифицированных специалистов;

- повышение туристической привлекательности муниципального округа, увеличение внутреннего и въездного туристского потока и улучшение качества обслуживания в индустрии туризма, расширение и позиционирование туристских маршрутов;

- улучшение жилищных условий нуждающихся семей, проживающих в муниципальном округе, повышение уровня доступности приобретения жилья, увеличение объемов жилищного строительства, выполнение обязательств по обеспечению жильём отдельных  категорий граждан;

- совершенствование образовательного процесса, повышение доступности и качества образования, развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической     базы в соответствии с современными требованиями и потребностями населения, совершенствование системы дополнительного образования, развитие системы профессионального образования и структуры подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда;

- развитие физической культуры и массового спорта, создание развитой спортивной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям и потребностям населения, повышение массовости населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- повышение доступности услуг сферы культуры, творческая самореализация населения, развитие сети учреждений культуры, создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, развитие материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями и потребностями населения, создание условий для развития кадрового потенциала сферы культуры;

- создание условий для поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации граждан, повышение уровня информированности населения, формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи;

- сохранение традиционного образа жизни малочисленных народов и самобытной культуры малочисленных народов, поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности, поддержка полноценного образа жизни малочисленных народов, связанного с традиционной хозяйственной деятельностью;

- повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, повышение эффективности мер социальной поддержки и усиления адресного оказания социальной помощи населению муниципального округа, обеспечение мерами социальной поддержки нуждающихся граждан, обеспечение социальной защиты инвалидов и их интеграция в общество;

- повышение уровня комплексной безопасности населения, содействие в обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, недопущение проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального округа, обеспечение мер гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и     техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных      объектах;

- сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности, своевременное выявление загрязнения окружающей среды и принятие мер по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также восстановлению ранее нарушенных территорий и водных экосистем, снижение класса опасности и сокращение количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, проведения мероприятий в области эффективного использования, охраны, защиты, воспроизводства лесных насаждений.

Реализация Стратегии будет способствовать формированию инвестиционного климата на территории муниципального округа, привлечению инвестиций и решению проблем социально-экономического развития муниципального округа Пуровский район и населенных пунктов, входящих в его состав.

3.8. В целях контроля реализации Стратегии социально-экономического развития     муниципального образования Пуровский район администрацией муниципального округа    утвержден Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-ческого развития муниципального образования Пуровский район, в котором определены сроки и этапы реализации Стратегии, а также ожидаемые результаты.

Индикатором успешной реализации Стратегии является повышение качества жизни населения в результате устойчивого экономического развития муниципального округа, основанного на диверсификации экономики, развитии инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной) и социальной сферы (образования, культуры, спорта, жилья), комплексном и системном взаимодействии органов местного самоуправления, населения и бизнес-сообщества.

3.9. Кроме Стратегии разработан ряд муниципальных программ, в которых также      учитывается социально-экономическое развитие муниципального округа. Система муниципальных программ сформирована с учетом целей и задач, определенных Стратегией – долгосрочным стратегическим документом муниципального округа Пуровский район.

Муниципальные программы действуют по следующим приоритетным направлениям: экономическое развитие, накопление человеческого капитала, создание комфортной среды жизнедеятельности, эффективное муниципальное управление.

3.10. На основании анализа Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район и муниципальных программ муниципального округа определены основные направления и целевые показатели, которые позволят обеспечить успешное достижение поставленных целей, в том числе:

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению муниципального округа, и надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение всех населенных пунктов транспортным сообщением, повышение доли улично-дорожной сети населенных пунктов, отвечающей нормативным требованиям, что    позволит обеспечить безопасное и комфортное движение транспортных средств;

- обеспечение технологической возможности предоставления государственных и      муниципальных услуг в электронной форме, эффективное использование населением электронных средств и технологий для повышения информированности, улучшение качества производства и вещания муниципальных телевизионных и радиоканалов;

- увеличение объема жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, снижение объема аварийного жилья, повышение уровня доступности жилья для населения, создание развитой инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство;

- улучшение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, поддержание нормативного уровня озелененности территорий различного назначения, создание места для отдыха населения;

- улучшение качества предоставления услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, увеличение вовлеченности населения в культурные события муниципального и окружного значения, повышение социальной активности граждан;

- повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами, повышение уровня здоровья населения за счет привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения;

- повышение уровня социальной защищенности и качества жизни старшего поколения, инвалидов, а также отдельных категорий граждан, увеличение доли граждан, удовлетворенных предоставлением дополнительных мер социальной поддержки;

- сохранение традиционного уклада жизнедеятельности и улучшение социально-бытовых условий жизни коренных малочисленных народов Севера;

- повышение уровня комплексной безопасности населения на территории муниципального округа, снижение количества правонарушений, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- повышение инвестиционной привлекательности, расширение международных и межрегиональных связей для развития внутреннего и въездного туризма, повышение туристской привлекательности муниципального округа.

Все перечисленные направления носят комплексный и системообразующий характер для роста экономики, что в конечном итоге направлено на социально-экономическое развитие и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального округа и сохранение природно-рекреационного потенциала.

3.11. Расчетные показатели, приведенные в нормативах градостроительного проектирования и направленные на достижение поставленных задач, структурированы применительно к объектам местного значения муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального округа, определенными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 46.

Разработанные местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа будут встроены в систему нормативно-технических документов в сфере регулирования градостроительной деятельности и окажут влияние на реализацию стратегических и программных документов муниципального округа.

IV. Обоснование расчетных показателей, содержащихся

в основной части нормативов градостроительного проектирования

1. Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа Пуровский район, включенные в нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов.

1.2. В нормативах приведены расчетные показатели, основанные на статистических и демографических данных муниципальному округу Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом перспективы его развития и нормы и правила прямого действия в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, перечисленных в приложении № 2 к настоящим нормативам, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Все расчетные показатели разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических условий, социально-экономических и иных особенностей муниципального округа.

1.3. Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов приведено в таблице 74.

Таблица 74

| № пп | Объекты местного значения | Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | СП 42.13330.2016, СП 256.1325800.2016, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 августа 2016 года № 748-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе», постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» |
| 2. | Объекты теплоснабжения | СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012, СП 50.13330.2012, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1070-П «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Пуровский район» |
| 3. | Объекты газоснабжения | СП 42.13330.2016, СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 578-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе» |
| 4. | Объекты водоснабжения | СП 42.13330.2016, СП 30.13330.2016, СП 31.13330.2012, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» |
| 5. | Объекты водоотведения | СП 42.13330.2016, СП 30.13330.2016, СП 32.13330.2018, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» |
| 6. | Автомобильные дороги местного значения | СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012, СП 396.1325800.2018, Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 7. | Объекты дорожного сервиса | СП 42.13330.2016, постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» |
| 8. | Автомобильные стоянки | СП 42.13330.2016, СП 113.13330.2016, СП 396.1325800.2018, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 9. | Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012, распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» |
| 10. | Объекты жилищного строительства | СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 11. | Объекты для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | СП 42.13330.2016, приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 12. | Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа | СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 11.13130.2009, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 13. | Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа | СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.2612-10, Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 14. | Объекты образования | СП 42.13330.2016, СП 251.1325800.2016, СП 252.1325800.2016, методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования, утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2018 года № ТС-39/08вн |
| 15. | Объекты связи и информатизации | СП 42.13330.2016, СП 133.13330.2012, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 16. | Объекты, необходимые для обеспечения жителей муниципального округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | СП 42.13330.2016, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2016 года № 931-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе» |
| 17. | Объекты культуры и искусства | СП 42.13330.2016, распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 18. | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 19. | Объекты физической культуры и массового спорта | СП 42.13330.2016, приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 20. | Объекты массового отдыха населения | СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 21. | Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива | СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012 |
| 22. | Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Объекты, необходимые для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | СП 42.13330.2016, СП 320.1325800.2017, приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 августа 2016 года № 101-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016-2025 годов», постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июля 2017 года № 719-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе», постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 января 2020 года № 6-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов общественного назначения, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 24. | Объекты благоустройства и озеленения территории муниципального округа | СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20, МДС 13-5.2000 |
| 25. | Объектов, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | СП 42.13330.2016, СП 88.13330.2014, СП 116.13330.2012, Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21 декабря 1998 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 26. | Объекты, необходимые для создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа | СП 42.13330.2016, СП 88.13330.2014, Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федеральный закон от 21 декабря 1998 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 27. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа | СП 42.13330.2016, Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 28. | Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | СП 42.13330.2016, приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 29. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе | СП 42.13330.2016, постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» |
| 30. | Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления | СП 42.13330.2016 |

2. Расчеты установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа устанавливают совокупность         расчетных показателей:

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа;

- максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа Пуровский район.

2.2. Определение совокупности расчетных показателей основано на фактических     статистических и демографических данных за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021) по       муниципальному округу с учетом перспективы его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на        расчетный срок 2040 год с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа Пуровский район.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.4. Расчет демографического потенциала

Прогноз численности и состава населения для муниципального округа выполнен на основе статистических данных с использованием метода передвижки возрастов (метода     компонент).

Этот метод позволяет учитывать при прогнозировании половозрастную структуру населения, коэффициенты рождаемости для различных возрастных групп женщин и коэффициенты смертности для различных возрастных групп мужчин и женщин, а также миграционные процессы. Безусловным преимуществом метода передвижки возрастов является то, что на результат   прогнозирования сказывается возрастной состав населения, в том числе учитываются благоприятные и неблагоприятные демографические явления, такие, как «демографические ямы».

Применение метода основано на использовании уравнения демографического баланса:

Pi = Pi-1 + Bi - Di + Mi - Si,

где:

Pi-1 и Pi - численность населения соответственно в начале и в конце периода (года);

Bi - число рождений за период;

Di - число смертей за период;

Mi - миграционный прирост населения за период;

Si - миграционный отток населения за период.

Суть метода компонент заключается в «отслеживании» движения отдельных когорт во времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции. Если эти параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени t0, оставаясь затем неизменными на протяжении периода ∆t, то это однозначно определяет численность и структуру населения в момент времени t0+∆t.

Начиная с момента времени t0, численность населения каждого отдельного возраста уменьшается в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти. Из      исходной численности населения каждого возраста вычитается число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Прогнозные повозрастные уровни рождаемости используются для определения числа рождений на каждый год прогнозного периода. Родившиеся также начинают испытывать риск смерти в соответствии с принятыми ее уровнями. Метод компонент учитывает также повозрастные интенсивности миграции (прибытия и выбытия).

Процедура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым определяется численность населения каждого возраста и пола, общая численность населения, общие коэффициенты рождаемости, смертности, а также коэффициенты общего и естественного прироста. При этом прогнозные расчеты могут производиться как для однолетних возрастных интервалов, так и для различных возрастных групп (5-летних или 10-летних). Техника перспективных расчетов в обоих случаях совершенно одинакова. Перспективные расчеты обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения обоих полов и его возрастная структура получаются простым суммированием численностей женского и мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции могут меняться для каждого года или интервала лет прогнозного периода.

Основными переменными, влияющими на результат прогнозирования, являются      коэффициенты рождаемости и смертности для каждой группы населения в каждый год     прогнозного периода, а также половозрастная структура миграции.

Численность населения, принятая для расчета удельных показателей в настоящих нормативах, приведена в таблице 75.

Таблица 75

| Наименование показателей | Значение показателей, чел. |
| --- | --- |
|  | фактические (2021 год) * | расчетный срок (2040 год) |
| Численность населения муниципального округа, | 51 897 | 42 271 |
| в том числе по населенным пунктам: г. Тарко-Сале | 21 551 | 21 618 |
| п.г.т. Уренгой | 10 045 | 10 015 |
| п. Пуровск | 2 343 | 2 342 |
| п. Пурпе | 9 607 | - ** |
| п. Ханымей | 4 117 | 4 117 |
| с. Самбург | 2 081 | 2 058 |
| с. Сывдарма | 369 | 369 |
| с. Толька | 53 | 52 |
| с. Халясавэй | 948 | 924 |
| д. Харампур | 783 | 776 |
| * Предварительные данные на 01.01.2021. ** Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район |

2.5. Определение расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный срок

Жилищная сфера является одним из ключевых индикаторов качества жизни населения. Улучшение жилищных условий обеспечивается посредством формирования и реализации механизмов поддержки.

Жилищные условия характеризуются следующими основными показателями:

- общая площадь жилищного фонда;

- уровень обеспеченности граждан общей площадью жилых помещений;

- износ жилищного фонда.

Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок является обеспечение комфортных условий проживания для населения, в том числе за счет сноса жилищного фонда с высоким процентом износа и строительства нового жилья различных типов для удовлетворения потребностей различных слоев населения.

1) исходные данные:

- объем жилищного фонда и показатели жилищной обеспеченности на начало 2021    года приведены в таблице 76.

Таблица 76

| Наименование населенных пунктов | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Численность населения, чел. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 487 843 | 21 551 | 22,6 |
| п.г.т. Уренгой | 186 333 | 10 045 | 18,5 |
| п. Пуровск | 44 700 | 2 343 | 16,5 |
| с. Сывдарма |  | 369 |  |
| п. Пурпе | 166 600 | 9 607 | 17,3 |
| п. Ханымей | 79 320 | 4 117 | 19,3 |
| с. Самбург | 29 600 | 2 081 | 14,2 |
| с. Толька | 1 600 | 53 | 30,2 |
| с. Халясавэй | 13 990 | 948 | 14,8 |
| д. Харампур | 5 100 | 783 | 6,5 |
| Всего по муниципальному округу | 1 015 086 | 51 897 | 19,6 |

2) расчет:

- прогнозируемый объем строительства и объем жилищного фонда, выбывающего по состоянию износа, на расчетный срок приведены в таблице 77.

Таблица 77

| Наименование населенных пунктов | Объем жилищного строительства, м2 | Жилищный фонд, выбывающий по состоянию износа, м2 | Сохраняемый жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 86 800 | 34 157,33 | 540 485,67 |
| п.г.т. Уренгой | 72 750 | 8 711,38 | 250 371,62 |
| п. Пуровск | 21 700 | 9 428,4 | 56 971,6 |
| с. Сывдарма |  |  |  |
| п. Ханымей | 25 700 | 2 051,1 | 102 968,9 |
| с. Самбург | 15 230 | 3 682,5 | 41 147,5 |
| с. Толька | 30 | - | 1 630,0 |
| с. Халясавэй | 9 110 | - | 23 100,0 |
| д. Харампур | 2 880 | 232,6 | 7 747,4 |
| Всего по муниципальному округу | 234 200 | 58 263,31 | 1 024 422,69 |

Примечание. Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район.

При расчете минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный срок необходимо учитывать:

- обеспечение каждого жителя социально гарантированной нормативной площадью жилых помещений;

- ликвидацию по достижении расчетного срока аварийного и ветхого жилья;

- повышение уровня жилищной обеспеченности населения.

Показатели расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный срок (2040 год) приведены в таблице 78.

Таблица 78

| Наименование населенных пунктов | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Численность населения, чел. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 540 485,67 | 21 618 | 25,0 |
| п.г.т. Уренгой | 250 371,62 | 10 015 | 25,0 |
| п. Пуровск | 56 971,6 | 2 342 | 21,0 |
| с. Сывдарма |  | 369 |  |
| п. Ханымей | 102 968,9 | 4 117 | 25,0 |
| с. Самбург | 41 147,5 | 2 058 | 20,0 |
| с. Толька | 1 630,0 | 52 | 31,3 |
| с. Халясавэй | 23 100,0 | 924 | 25,0 |
| д. Харампур | 7 747,4 | 776 | 10,0 |
| Всего по муниципальному округу | 1 024 422,69 | 42 271 | 24,2 |

Примечание. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общей площадью жилых помещений (на основании статистических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

2.6. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки

1) исходные данные:

- укрупненные показатели площади жилых зон для различных типов жилой застройки рассчитаны в соответствии с пунктом 5.3 СП 42.13330.2016. Для определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.      (при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):

многоквартирная при средней этажности от 4 до 8 этажей – 8 га;

многоквартирная при средней этажности до 4 этажей – 10 га;

блокированная при средней этажности до 3 этажей (с земельными участками) – 20 га;

индивидуальная жилая застройка – 40 га;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общей    площадью жилых помещений на расчетный срок – по таблице 78.

2) расчет:

- коэффициенты превышения расчетных показателей обеспеченности общей площадью жилых помещений над нормативным показателем в соответствии с СП 42.13330.2016         (20,0 м2/чел.) приведены в таблице 79.

Таблица 79

| Наименование населенных пунктов | Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений, м2/чел | Жилищная обеспеченность в соответствии с СП 42.13330.2016, м2/чел. | Коэффициент превышения |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 25,0 | 20,0 | 1,25 |
| п.г.т. Уренгой | 25,0 | 20,0 | 1,25 |
| п. Пуровск | 21,0 | 20,0 | 1,05 |
| с. Сывдарма |  |  |  |
| п. Ханымей | 25,0 | 20,0 | 1,25 |
| с. Самбург | 20,0 | 20,0 | 1,0 |
| с. Толька | 31,3 | 20,0 | 1,57 |
| с. Халясавэй | 25,0 | 20,0 | 1,25 |
| д. Харампур | 10,0 | 20,0 | 0,5 |

Таким образом, укрупненные показатели площади жилой застройки для различных типов жилой застройки на расчетный срок с учетом коэффициента приведены в таблице 80.

Таблица 80

| Тип жилой застройки | Укрупненные расчетные показатели территории жилой застройки, га / 1000 чел. |
| --- | --- |
|  | г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, п. Ханымей, с. Халясавэй | п. Пуровск, с. Сывдарма | с. Самбург | с. Толька | д. Харампур |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 этажей) | 10,0 | - | - | - | - |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей) | 12,5 | 10,5 | 10,0 | 15,5 | 5,0 |
| Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей) | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 31,5 | 10,0 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) с земельными участками, м2: | до 400 | 15,0 | 12,5 | 12,0 | 19,0 | 6,0 |
|  | свыше 400 до 600 включительно | 22,5 | 19,0 | 18,0 | 28,5 | 9,0 |
|  | свыше 600 до 800 включительно | 29,0 | 24,0 | 23,0 | 36,0 | 11,5 |
|  | свыше 800 до 1000 включительно | 34,0 | 28,5 | 27,0 | 42,5 | 13,5 |
|  | свыше 1000 до 1200 включительно | 45,0 | 38,0 | 36,0 | 56,5 | 18,0 |
|  | свыше 1200 до 1500 включительно | 62,5 | 52,5 | 50,0 | 78,5 | 25,0 |
|  | свыше 1500 до 2000 включительно | 74,0 | 62,0 | 59,0 | 92,5 | 29,5 |

2.7. Расчет рекомендуемой обеспеченности общеобразовательными организациями

1) исходные данные на 01.01.2021 приведены в таблице 81.

Таблица 81

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. |
| --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 21 551 | 3 830 |
| п.г.т. Уренгой | 10 045 | 1 154 |
| п. Пуровск | 2 343 | 262 |
| п. Пурпе | 9 607 | 1 043 |
| п. Ханымей | 4 117 | 460 |
| с. Самбург | 2 081 | 460 |
| с. Сывдарма | 369 | 37 |
| с. Толька | 53 | 9 * |
| с. Халясавэй | 948 | 205 |
| д. Харампур | 783 | 82 |
| Всего по муниципальному округу, | 51 897 | 7 542 |
| из них без учета п. Пурпе ** | 42 290 | 6 499 |
| * Обучаются в МБОУ «ШИСОО» г. Тарко-Сале. ** Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район. |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный норматив обеспеченности образовательными организациями начального общего и основного общего образования (I-IX классы) – 100%    детей школьного возраста.

2) расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального изменения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным за 2020-2021 учебный год.

Обеспеченность общеобразовательными организациями на расчетный срок принимается по расчетным показателям, приведенным в таблице 82.

Таблица 82

| Наименование населенных пунктов | Обеспеченность общеобразовательными организациями |
| --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 3 830 мест : 21,551 тыс. чел. ≈ 178 мест / 1 тыс. чел. |
| п.г.т. Уренгой | 1 154 места : 10,045 тыс. чел. ≈ 115 мест / 1 тыс. чел. |
| п. Пуровск | 262 мест : 2,343 тыс. чел. ≈ 112 мест / 1 тыс. чел. |
| п. Ханымей | 460 мест : 4,117 тыс. чел. ≈ 112 мест / 1 тыс. чел. |
| с. Самбург | 460 мест : 2,081 тыс. чел. ≈ 221 место / 1 тыс. чел. |
| с. Сывдарма | 37 мест : 0,369 тыс. чел. ≈ 100 мест / 1 тыс. чел. |
| с. Толька | 9 мест : 0,053 тыс. чел. ≈ 170 мест / 1 тыс. чел. |
| с. Халясавэй | 205 мест : 0,948 тыс. чел. ≈ 216 мест / 1 тыс. чел. |
| д. Харампур | 82 мест : 0,783 тыс. чел. ≈ 105 мест / 1 тыс. чел. |
| Всего по муниципальному округу | 6 499 мест : 42,290 тыс. чел. ≈ 154 места / 1 тыс. чел. |

При наличии небольшого количества детей школьного возраста в населенном пункте целесообразно предусматривать объединение общеобразовательных организаций с близлежащими населенными пунктами либо организовывать обучение детей в общеобразовательных организациях соседних населенных пунктов с организацией транспортного обслуживания учащихся.

Примечание. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общеобразовательными организациями, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общеобразовательными организациями на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

2.8. Расчет рекомендуемой обеспеченности дошкольными образовательными организациями

1) исходные данные 01.01.2021 приведены в таблице 83.

Таблица 83

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Численность детей, дошкольного возраста (0-6 лет включительно), чел. |
| --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале | 21 551 | 2 491 |
| п.г.т. Уренгой | 10 045 | 659 |
| п. Пуровск | 2 343 | 163 |
| п. Пурпе | 9 607 | 717 |
| п. Ханымей | 4 117 | 340 |
| с. Самбург | 2 081 | 321 |
| с. Сывдарма | 369 | 41 |
| с. Толька | 53 | - ** |
| с. Халясавэй | 948 | 204 |
| д. Харампур | 783 | 117 |
| Всего по муниципальному округу, | 51 897 | 5 053 |
| из них без учета п. Пурпе * | 42 290 | 4 336 |
| * Поселок Пурпе выходит из состава муниципального округа Пуровский район. ** Учитывая традиционный уклад жизни (историческое стойбище селькупов), малочисленность населения, удаленность населенного пункта от всех видов транспортного сообщения, кроме авиации (вертолет), на территории села Толька в настоящее время отсутствуют и на перспективу не предусмотрены дошкольные образовательные организации. В соответствии с вышеизложенным численность детей дошкольного возраста, проживающих в селе Толька, не учитывается в общей численности детей дошкольного возраста муниципального округа Пуровский район |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями не менее 85% от численности детей 0-6 лет включительно, в том числе организациями общего типа – 70%.

2) расчет:

- расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального изменения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2021;

- обеспеченность дошкольными образовательными организациями на расчетный срок принимается по расчетным показателям, приведенным в таблице 84.

Таблица 84

| Наименование населенных пунктов | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями |
| --- | --- |
|  | при охвате 70 % | при охвате 85 % |
| г. Тарко-Сале | 2 491 место ( 21,551 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 81 место / 1 тыс. чел. | 2 491 место ( 21,551 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 98 мест / 1 тыс. чел. |
| п.г.т. Уренгой | 659 мест : 10,045 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 46 мест / 1 тыс. чел. | 659 мест : 10,045 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 56 мест / 1 тыс. чел. |
| п. Пуровск | 163 места : 2,343 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 49 мест / 1 тыс. чел. | 163 места : 2,343 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 59 мест / 1 тыс. чел. |
| п. Ханымей | 340 мест : 4,117 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 58 мест / 1 тыс. чел. | 340 мест : 4,117 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 70 мест / 1 тыс. чел. |
| с. Самбург | 321 место : 2,081 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 108 мест / 1 тыс. чел. | 321 место : 2,081 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 131 место / 1 тыс. чел. |
| с. Сывдарма | 41 место : 0,369 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 78 мест / 1 тыс. чел. | 41 место : 0,369 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 94 места / 1 тыс. чел. |
| с. Толька | не предусмотрено | не предусмотрено |
| с. Халясавэй | 204 места : 0,948 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 151 место / 1 тыс. чел. | 204 места : 0,948 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 183 места / 1 тыс. чел. |
| д. Харампур | 117 мест : 0,783 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 105 мест / 1 тыс. чел. | 117 мест : 0,783 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 127 мест / 1 тыс. чел. |
| Всего по муниципальному округу | 4 336 мест : 42,290 тыс. чел. ( 0,7 ≈ 72 места / 1 тыс. чел. | 4 336 мест : 42,290 тыс. чел. ( 0,85 ≈ 87 мест / 1 тыс. чел. |

Примечание. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений при показателях обеспеченности дошкольными образовательными организациями, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности дошкольными образовательными организациями на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

2.9. Расчет укрупненных показателей расхода электроэнергии на территории муниципального округа

1) исходные данные:

- укрупненные показатели электропотребления принимаются в соответствии с показателями, установленными таблицей Л.1 приложения Л СП 42.13330.2016.

# Таблица 85

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
| - без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| - с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| - без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| - с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров) не оборудованные стационарными плитами | 950 | 4100 |

Примечания.

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупнейших - 1,2; крупных - 1,1; средних - 0,9; малых - 0,8. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

# 2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.

2) расчет:

# - учитывая, что город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой относятся к     категории малых городских населенных пунктов, укрупненные показатели электропотребления принимаются с коэффициентом 0,8. Учитывая природно-климатические особенности территории муниципального округа, расчетные значения определяются для застройки без кондиционеров;

# - расчетные значения укрупненных показателей электропотребления приведены в таблице 86.

Таблица 86

| Населенные пункты | Укрупненные показатели расхода электроэнергии |
| --- | --- |
|  | территории с застройкой, не оборудованной стационарными электроплитами | территории с застройкой, оборудованной стационарными электроплитами (100 % охвата) |
|  | удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. в год | использование максимума электрической нагрузки, ч/год | удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. в год | использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой | 1 360 | 4 160 | 1 680 | 4 240 |
| Остальные населенные пункты | 950 | 4 100 | 1 350 | 4 400 |

2.10. Расчет общего уровня автомобилизации на расчетный срок

1) исходные данные:

- численность населения муниципального округа на 01.01.2021 – 51 897 чел.;

- общее количество автомобилей на территории муниципального округа на 01.01.2021 – 24 093 ед.; в том числе количество легковых автомобилей – 20 071 ед.;

- проектная численность населения муниципального округа на расчетный срок (2040 год)– 42 271 чел.;

- проектная численность населения г. Тарко-Сале на 01.01.2021 – 21 618 чел.

2) расчет:

Уровень автомобилизации на территории муниципального округа на начало 2021 года составил 464 автомобиля на 1000 жителей

(24 093 авт. : 51,897 тыс. чел. ≈ 464 авт. / 1 000 чел.),

в том числе 387 легковых автомобилей на 1000 жителей

(20 071 авт. : 51,897 тыс. чел. ≈ 387 авт. / 1 000 чел.).

В последние годы автомобильный парк в муниципальном округе увеличивается. При этом отмечается неравномерность распределения транспортных средств по населенным пунктам: в административном центре муниципального округа – городе Тарко-Сале количество легковых автомобилей на душу населения превышает аналогичные показатели по      остальным населенным пунктам муниципального округа. На перспективу среднегодовой прирост количества автомобилей будет иметь тенденцию к стабилизации, а уровень автомобилизации – к небольшому среднегодовому приросту.

Прогнозируемое количество автомобилей на территории муниципального округа на расчетный срок приведено в таблице 87.

Таблица 87

| Наименование показателей | Значение показателей, единиц |
| --- | --- |
|  | для г. Тарко-Сале | для остальных населенных пунктов * |
| Количество транспортных средств, всего ** | 10 800 | 9 300 |
| в том числе легковых автомобилей, | 9 080 | 7 550 |
| из них принадлежащие гражданам | 8 650 | 7 230 |
| * Без учета поселка Пурпе, который выходит из состава муниципального округа. ** Включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и иные виды транспорта. |

Уровень автомобилизации на расчетный срок приведен в таблице 88.

Таблица 88

| Наименование показателей | Значение показателей, единиц на 1000 чел. |
| --- | --- |
|  | для г. Тарко-Сале | для остальных населенных пунктов * |
| Количество транспортных средств, всего ** | 500 | 450 |
| в том числе легковых автомобилей, | 420 | 365 |
| из них принадлежащие гражданам | 400 | 350 |
| * Без учета поселка Пурпе, который выходит из состава муниципального округа. ** Включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и иные виды транспорта. |

Примечание. При подготовке генерального плана, документации по планировке     территории муниципального округа и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическими показателями уровня автомобилизации на момент подготовки градостроительной документации.

2.11. Расчет общего количества машино-мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок

1) исходные данные: уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2040 год) – по таблице 88.

2) расчет:

- общая обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей принимается 100% расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

- общее количество машино-мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок составит:

- для г. Тарко-Сале - 400 машино-мест на 1000 человек;

- для остальных населенных пунктов - 350 машино-мест на 1000 человек.

# Примечание. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального округа и внесении в них изменений при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на момент подготовки градостроительной документации.

# 2.12. Расчет требуемого количества машино-мест для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения

1) исходные данные:

- для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей, нормы расчета которых установлены приложением Ж СП 42.13330.2016.

- следует учитывать предельное значение расчетного показателя – расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях, установленное региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа (пункт 5.1, таблица 40).

2) расчет: в соответствии с перечнем объектов местного значения, определенным      настоящими нормативами, нормы расчета автостоянок приведены в таблице 89.

Таблица 89

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | 1 машино-место на количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения: |
| Учреждения органов местного самоуправления | м2 общей площади | 50 |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций, коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: | м2 общей площади |  |
| с операционными залами; |  | 30 |
| без операционных залов |  | 55 |
| Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014 |
| Здания судов общей юрисдикции | по СП 152.13330.2018 |
| Здания и сооружения следственных органов | по СП 228.1325800.2014 |
| Дошкольные образовательные организации | по заданию на проектирование * |
| Общеобразовательные организации | по заданию на проектирование ** |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, сотрудники, занятые в одну смену | 2 |
|  | студенты, занятые в одну смену | 10 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 |
| Здания и помещения медицинских организаций | по СП 158.13330.2014 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, чел. | 4 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | работающие в двух смежных сменах, чел. | 2 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 |
| Объекты торгового назначения с площадью торгового зала менее 200 м2 | м2 торговой площади | 10 |
| Рынки постоянные: | м2 общей площади |  |
| универсальные и непродовольственные; |  | 30 |
| продовольственные и сельскохозяйственные |  | 40 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| бани | единовременные посетители | 5 |
| ателье, фотосалоны, парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 |
| салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 |
| химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1 |
| Гостиницы | по СП 257.1325800.2016 |
| Музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6 |
| Здания театрально-зрелищные | по СП 309.1325800.2017 |
| Библиотеки, интернет-кафе | постоянные места | 6 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 8, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные, боулинги и др.) | единовременные посетители | 4 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального уровня обслуживания: | единовременные посетители |  |
| тренажерные залы площадью 150-500 м2; |  | 8 |
| ФОК с залом площадью 1000-2000 м2; |  | 10 |
| ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2 |  | 5 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (горнолыжные центры и др.) | единовременные посетители | 3 |
| Бассейны, аквапарки | единовременные посетители | 5 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | единовременные посетители | 6 |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры дальнего следования в час пик | 8 |
| Автостанции (автовокзалы) | пассажиры в час пик | 10 |
| Аэровокзалы | пассажиры в час пик | 6 |
| Речные порты (пристани) | пассажиры в час пик | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха: |
| Лесопарки, рекреационные зоны *** | м2 общей площади территории | 10 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | единовременные посетители | 5 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | единовременные посетители | 7 |
| Береговые базы маломерного флота (лодочные станции) | единовременные посетители | 7 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | отдыхающие и обслуживающий персонал | 20 |
| Предприятия общественного питания, торговли | единовременные посетители и персонал | 10 |
| * Стоянки автомобилей размещаются за границами земельных участков образовательных организаций в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20. ** Стоянки автомобилей для персонала размещаются за границами земельных участков образовательных организаций в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 2.4.3648-20. Рядом с границами земельных участков рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей. В границах земельных участков образовательных организаций следует предусматривать парковочные зоны для маломобильных групп населения. *** Стоянки автомобилей размещаются за границами лесопарков, рекреационных зон в соответствии с СП 396.1325800.2018. Расстояние от автостоянок вместимостью 100 машино-мест и более до входов на территорию лесопарка, рекреационной зоны должно составлять не менее 150 м |

Примечание. При проектировании кооперированных стоянок для обслуживания группы объектов различного функционального назначения допускается уменьшение суммарного расчетного количества машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет различий в режимах суточного функционирования обслуживаемых стоянками объектов (сдвига часов пик):

- на территориях центральных частей населенных пунктов – на 15 - 20%;

- в периферийных зонах – на 10 - 15%.

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

V. Правила и область применения расчетных показателей

1. Область применения расчетных показателей

1.1. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа       Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности.

1.2. Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития муниципального округа, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территории от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа применяются при подготовке,      согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации генерального плана и документации по планировке территории муниципального округа с учетом перспективы его развития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения, предусмотренному муниципальными программами.

1.4. Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля (мониторинга) соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального округа;

- формирование критериев принятия органами местного самоуправления решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

1.5. Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муниципального округа. Применение нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Правила применения расчетных показателей

2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования и в документации по планировке территории муниципального округа в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

2.2. Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке генерального плана муниципального округа (ГП) и документации по планировке территории муниципального округа (ДПТ) приведен в таблице 90.

Таблица 90

| Наименование объектов, расчетных показателей | Единицы измерения | ГП | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения: |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения | кВт∙ч / чел. в год | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения | не нормируются |
| Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий | кВт / квартиру |  | + |
| Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий (помещений) | по таблице 4 нормативов |  | + |
| Размеры земельных участков объектов электросетевого хозяйства | м2 |  |  |
| Объекты теплоснабжения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения | Вт / (м3·°C) | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения | не нормируются |
| Размеры земельных участков отдельно стоящих котельных | га |  | + |
| Объекты газоснабжения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения | м3 / год на 1 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения | не нормируются |
| Годовые расходы природного газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для медицинских организаций | МДж (тыс. ккал) / чел. в год | + | + |
| Годовые расходы газа в муниципальном округе | по таблице 12 нормативов | + | + |
| Объекты водоснабжения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения | л / сут. на 1 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели удельного (среднего за год суточного) водопотребления | л / сут. на ед.изм | + | + |
| Годовой расход воды в муниципальном округе | л / чел. в год | + | + |
| Размеры земельных участков сооружений водоподготовки (станций очистки воды) | га |  | + |
| Объекты водоотведения: |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (канализации) | л / сут. на 1 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения (канализации) для населения | м | + | + |
| Расчетный среднесуточный расход сточных вод в муниципальном округе | по таблице 18 нормативов | + | + |
| Размеры земельных участков для канализационных очистных сооружений | га |  | + |
| Автомобильные дороги местного значения: |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) | км / км2 | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения | не нормируются |
| Пропускная способность улиц и дорог | единиц / час |  |  |
| Категории улиц и дорог муниципального округа | по таблицам 23, 24 нормативов | + | + |
| Расчетные параметры дорог и улиц муниципального округа | по таблицам 25, 26 нормативов | + | + |
| Объекты дорожного сервиса |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными, автогазозаправочными станциями | колонка / 1000 автомобилей |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных, автогазозаправочных станций для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию автомобилей | пост / 1000 легковых автомобилей |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию автомобилей для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности моечными пунктами | пост / 1000 легковых автомобилей |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности моечных пунктов для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха на автомобильных дорогах | объект / км автомобильной дороги |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для отдыха на автомобильных дорогах для населения | не нормируются |
| Размеры земельных участков объектов дорожного сервиса | га, м2 |  | + |
| Автомобильные стоянки |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | машино-мест / 1000 чел. |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для населения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки | машино-мест / квартиру |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами хранения автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам | машино-мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест хранения автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности | машино-мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для паркования легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки | машино-место / квартиру |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для паркования легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории жилой застройки | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для паркования легковых автомобилей у объектов различного функционального назначения | машино-место / количество расчетных единиц |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для паркования легковых автомобилей у объектов различного функционального назначения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для паркования транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, на участках около или внутри объектов обслуживания | машино-мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для паркования транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, на участках около или внутри объектов обслуживания | м | + | + |
| Размеры земельных участков для размещения автостоянок ведомственных автомобилей и транспортных средств специального назначения | га |  | + |
| Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа: |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными остановками на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов, в границах населенных пунктов | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных остановок на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов, в границах населенных пунктов для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными остановками, обслуживающими территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд | 1 объект / территорию ведения гражданами садоводства или огородничества | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных остановок, обслуживающих территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями (автовокзалами) | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостанций (автовокзалов) для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности транспортно-эксплуатационными предприятиями общественного пассажирского транспорта | объект |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности транспортно-эксплуатационных предприятий общественного пассажирского транспорта для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | объект / транспортное предприятие |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками | объект / транспортное предприятие |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя автобусов | объект / маршрут |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя автобусов для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели размещения автобусных остановок (остановочных пунктов) | по таблице 35 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели объектов для хранения и технического обслуживания подвижного состава общественного пассажирского транспорта | по таблице 36 нормативов | + | + |
| Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений | м2 / чел. | + | + |
| Укрупненные показатели территории жилой застройки | га / 1000 чел. | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками общего пользования различного назначения, размещаемыми в кварталах (микрорайонах) многоквартирной жилой застройки | м2/чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок общего пользования для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели обеспеченности площадками общего пользования различного назначения для территорий индивидуальной жилой застройки | не нормируются |
| Расчетные показатели размещения площадок общего пользования различного назначения | по таблице 40 нормативов |  | + |
| Объекты для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади / 1 сотрудника |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, для населения | м |  | + |
| Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны | по таблице 43 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения | по таблице 43 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения | м | + | + |
| Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды, для населения | не нормируются |
| Объекты образования |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями с интернатом, интернатами для общеобразовательных организаций | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций с интернатом, интернатов для общеобразовательных организаций для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей | % численности детей 5-18 лет | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими школами искусств | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских школ искусств | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников для населения | не нормируются |
| Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов образования | м2/место |  | + |
| Объекты связи и информатизации |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями связи для населения | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделение связи | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью | абонентская точка / квартиру | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции | радиоточка / квартиру | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ | точка доступа / квартиру | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системой оповещения РСЧС | в составе систем радиотрансляции | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности системы оповещения РСЧС | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автоматическими телефонными станциями | объект / 10 000 абонентских номеров | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автоматических телефонных станций для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности звуковыми трансформаторными подстанциями | объект / 10 000 абонентов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности звуковых трансформаторных подстанций для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности блок-станциями проводного вещания | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности блок-станций проводного вещания для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, мобильной связи | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, мобильной связи для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности антенно-мачтовыми сооружениями мобильной связи | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности антенно-мачтовых сооружений мобильной связи для населения | не нормируются |
| Размеры земельных участков объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи и информатизации | га / объект | + | + |
| Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими объектами связи (линейно-кабельные сооружения связи, иные средства связи) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | не нормируются |
| Объекты, необходимые для обеспечения жителей муниципального округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарными торговыми объектами, в том числе продовольственных товаров, непродовольственных товаров | м2 торговой площади / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационарных торговых объектов для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами местного значения | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов местного значения для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами, мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции | м2 торговой площади / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов, мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания | рабочих мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями по стирке белья (прачечными) | кг белья в смену / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий по стирке белья (прачечных) для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками | кг вещей в смену / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами | помывочных мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун для населения | мин | + | + |
| Размеры земельных участков объектов, необходимых для обеспечения жителей муниципального округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | по таблице 50 нормативов |  |  |
| Объекты культуры и искусства |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центральными (общедоступными) библиотеками | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центральных (общедоступных) библиотек для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными библиотеками | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных библиотек для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект / 1000 чел. |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам для населения | мин |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краеведческими музеями | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краеведческих музеев для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами культурного развития | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров культурного развития для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными передвижными культурными центрами | объект | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами культуры | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов культуры для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кинозалами | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кинозалов для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными культурно-досуговыми центрами, театрами, цирковыми площадками, выставочными залами и др. | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных культурно-досуговых центров, театров, цирковых площадок, выставочных залов и др. для населения | мин | + | + |
| Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) местного (муниципального) значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | не нормируются |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (стадионами, спортивными площадками и т.д.) | м2 / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами общего пользования | м2 площади пола зала / 1000 чел. |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов для населения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади / 1000 чел. |  | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий для населения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования | м2 зеркала воды / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами | м2 зеркала воды / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, универсальными спортивными игровыми залами, спортивными базами, трассами для зимних видов спорта | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальных спортивных игровых залов, спортивных баз, трасс для зимних видов спорта для населения | мин | + | + |
| Объекты массового отдыха населения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования | % | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности озелененных территорий общего пользования для населения | мин | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рекреационными территориями | м2 / 1 посетителя | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рекреационных территорий для населения | ч | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания | посадочных мест / 1000 отдыхающих | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания для отдыхающих | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами | м2 торговой пло-щади / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов для отдыхающих | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи | объект / 1000 отдыхающих | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи для отдыхающих | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката | рабочих мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями | лодок / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велолыжными станциями | мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования | га / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей для населения | ч | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами, базами отдыха, туристическими базами, туристскими гостиницами, мотелями, кемпингами, приютами | не нормируются |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов, баз отдыха, туристических баз, туристских гостиниц, мотелей, кемпингов, приютов для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования легковых автомобилей | машино-мест / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для паркования легковых автомобилей для населения | м | + | + |
| Размеры земельных участков объектов массового отдыха населения | по таблице 55 нормативов |  | + |
| Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами | объект / округ | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов | не нормируются |
| Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения: |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами смешанного и традиционного захоронения | га / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кладбищ смешанного и традиционного захоронения для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бюро похоронного обслуживания для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов | объект / 1000 чел | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов траурных обрядов для населения | не нормируются |
| Объекты, необходимые для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов | контейнер / дом | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами приема вторичного сырья | объект / 1000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов приема вторичного сырья для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | кг (л) / чел. в год | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов для населения | м | + | + |
| Размеры земельных участков объектов, необходимых для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | м2 / контейнер (бункер), га / объект |  | + |
| Объекты благоустройства и озеленения территории муниципального округа |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями общего пользования населенных пунктов | по таблице 60 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий общего пользования населенных пунктов для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками | по таблице 60 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зонами рекреации водных объектов | по таблице 60 нормативов | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зон рекреации водных объектов для населения | м | + | + |
| Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил гражданской обороны, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами, укрытиями) | мест / 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны для населения | м | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами временного размещения эвакуируемого населения | объект / округ | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов временного размещения эвакуируемого населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | объект / округ | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности инженерными сооружениями по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % территории, береговой линии, требующей защиты | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности инженерных сооружений по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения | не нормируются |
| Объекты, необходимые для создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями для размещения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий для размещения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями (помещениями) для размещения подразделений спасателей, в том числе для размещения специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий (помещений) для размещения подразделений спасателей для населения | не нормируются |
| Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий для населения | не нормируются |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения для населения | не нормируются |
| Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами на водных объектах | объект / м береговой линии в местах отдыха населения | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов на водных объектах для населения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стойками (щитами) со средствами спасения | объект / м береговой части пляжа | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоек (щитов) со средствами спасения для населения | м |  | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санитарными постами на водных объектах | объект / 1 000 отдыхающих | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санитарных постов на водных объектах для населения | м |  | + |
| Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими, молодежными центрами и иными организациями по работе с детьми и молодежью | место / 1 000 чел. | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских, молодежных центров и иных организаций по работе с детьми и молодежью для населения | ч | + | + |
| Размеры земельных участков детских, молодежных центров и иных организаций по работе с детьми и молодежью | м2 / объект |  | + |
| Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями (помещениями), занимаемыми органами местного самоуправления | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий (помещений), занимаемых органами местного самоуправления для населения | ч | + | + |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей | объект | + | + |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей | не нормируются |

|  | Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

терминов, определений и сокращений

1. В настоящих нормативах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения,  искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

береговая линия – граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации;

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования,      направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

блокированная застройка домами жилыми одноквартирными – застройка, включающая в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный участок;

вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно;

гараж – здание и сооружение, помещение для стоянки (хранения) ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств; может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением;

гостевая автостоянка – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

градостроительная документация – документы территориального планирования,      документация по планировке территории, правила землепользования и застройки;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите     населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

граница земельного участка – замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не пересекающая этот земельный участок;

документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории;

дом жилой одноквартирный отдельно стоящий (индивидуальный жилой дом) – дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и / или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в том числе сезонном, отпускном и т.п.);

жилой район – архитектурно-планировочной структурный элемент жилой застройки, состоящих из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения;

защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших       территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф;

здание многоквартирное (дом жилой многоквартирный) – жилое здание, включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы;

земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законодательством;

зоны застройки индивидуальными жилыми домами – территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

зоны застройки малоэтажными жилыми домами – территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами – территория для размещения     многоквартирных жилых домов этажностью 5-8 этажей (включая мансардный);

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия,     водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством     Российской Федерации;

квартал – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и          сооружений к площади участка (квартала);

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.);

машино-место – предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

микрорайон – элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного          внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон;

муниципальный округ – несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

населенный пункт – территориальное образование автономного округа, имеющее     сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей;

некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с      количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в        указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного    кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости     обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

придомовая территория – земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, озелененные), гостевые и временные (с соблюдением санитарных разрывов) автостоянки, тротуары, пешеходные дорожки, дворовые проезды, а также иные объекты и сооружения, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного жилого здания;

прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к      зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

реконструкция сложившейся застройки – преобразование существующей застройки с частичным изменением (или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства территории;

санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер    которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения;

система расселения – территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств    (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы улично-дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая улично-дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения;

хозяйственные постройки – сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры утверждены приказом    Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр;

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

2. В настоящих нормативах применяются следующие обозначения единиц измерения:

га – гектар;

Гкал – гигакалории;

кВ – киловольт;

кВА – киловольт-ампер;

кВт – киловатт;

км – километр;

км2 – километр квадратный;

л – литр;

м – метр;

м2 – метр квадратный;

м3 – метр кубический;

мин. – минуты;

мм – миллиметр;

сут – сутки;

т – тонна;

тыс. – тысяча;

ч – час;

чел. – человек;

ºС – градус Цельсия;

º с. ш. – градус северной широты;

% – процент;

‰ – промилле.

|  | Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых и нормативно-технических документов

1. Кодексы Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ.

2. Федеральные законы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном     деле»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и       потребления»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологичес-ком благополучии населения»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и    о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные     законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о      повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального       обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

3. Нормативные акты Правительства Российской Федерации:

Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами     дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года           № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 года № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

4. Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации:

постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 29 марта 2019 года       № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах    территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017   года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания    населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016    года № АК-15/02вн «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»);

методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2018 года № ТС-39/08вн «Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования»;

общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной        городской среды на 2018-2022 гг., утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 августа 2020 года;

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного     использования земельных участков»;

приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 4608 «Об утверждении рекомендаций по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

5. Законодательные и нормативные акты Ямало-Ненецкого автономного округа:

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО      «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года № 69-ЗАО «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года № 42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О     регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Пуровский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по    холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном     округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1070-П «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Пуровский район»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 578-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 августа 2016 года № 748-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2016 года № 931-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июля 2017 года № 719-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 января 2020 года № 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого   автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 января 2020 года № 6-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов общественного назначения, расположенных на территории Ямало-Ненецкого    автономного округа».

приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммуналь-ного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 августа 2016 года № 101-од «Об     утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016-2025 годов»;

6. Нормативные акты муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого    автономного округа:

решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года»;

решение Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 46 «О принятии Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации муниципального образования Пуровский район от    28 февраля 2019 года № 60-ПА «Об утверждении комплексного плана мероприятий по        реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года».

7. Национальные стандарты:

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»;

ГОСТ 2761-84. «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные      нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения»;

8. Своды правил:

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;

СП 152.13330.2018 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования»;

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»;

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования»;

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;

СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;

СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»;

СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

9. Ведомственные и отраслевые документы:

ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением     0,38-750 кВ»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

10. Санитарные правила и нормы:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий»

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

11. Иные документы:

МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в      городах Российской Федерации»;

МДС 30-3.2011 «Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспорта в городах»;

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных      линий в городах и других поселениях Российской Федерации».