УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации района

от 05 апреля 2019 года № 110-ПА

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале на период 2019 гОДА

### Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале на период 2019 года. |
| --- | --- |
| Цель и задачи Программы | Цель: Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и социально-культурно-бытового строительства в городе Тарко-Сале на период 2019 года. Основные задачи: – определение перспективной потребности объектов нового строительства в коммунальных ресурсах; – развитие и модернизация систем теплоснабжения; – развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; – развитие и модернизация систем электроснабжения; – развитие и модернизация систем газоснабжения; – развитие организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. |
| Целевые показатели | Основные индикаторы достижения целей: 1) доля объектов жилищного и промышленного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры; 2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системам коммунальной инфраструктуры; 3) доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; 4) индекс нового строительства; 5) обеспеченность потребления услуг приборами учета; 6) износ систем коммунальной инфраструктуры; 7) уровень загрузки производственных мощностей; 8) уровень потерь. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2019 года. |
| Объемы и источники финансирования Программы | необходимый объем финансирования Программы – 128 336 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Тарко-Сале будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Своевременное обеспечение доступа к системам коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства; Повышение качества коммунальных услуг при обеспечении ими существующих объектов. |

Введение

Перспективное развитие систем коммунального комплекса муниципального комплекса требует значительной организационной работы со стороны муниципальных образований Пуровского района, основным результатом этой работы, является программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города.

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

- Основание для разработки программы

Основаниями для разработки Программы комплексного развития МО г. Тарко-Сале являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Документы социально-экономического и территориального планирования МО г. Тарко-Сале.

- Анализ актуальности и исходного состояния проблемы

Основным фактором, влияющим на величину потребляемых коммунальных услуг, является изменение численности населения. Рост численности населения влечет за собой увеличение отапливаемых площадей и потребности в дополнительных мощностях системы электроснабжения, в связи с необходимостью строительства жилья и объектов соцкультбыта, а также увеличение объема потребления воды, сбрасываемых стоков и прочее. Увеличение нагрузки на объекты коммунального комплекса требует предусмотреть поэтапное комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города.

Численность населения города Тарко-Сале на 1 января 2019 года составляет 21,447 тыс. человек и постоянно увеличивается (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Численность населения города Тарко-Сале

| Показатели | Ед. измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января 2019 года |
| Городское население |
| Численность населения | человек | 21447 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 402 |
| Число умерших | человек | 113 |
| Естественный прирост | человек | 289 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. | промилле | 18,7 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 чел. | промилле | 5,3 |
| Коэффициент естественного прироста | промилле | 13,5 |

3. Прогноз потребления коммунальных услуг

В целях определения потребности предприятий коммунального комплекса в необходимости мероприятий, обеспечивающих увеличение производственных мощностей, а также определения состава данных мероприятий, определим возможные изменения объема потребления услуг в краткосрочном периоде.

3.1. Теплоснабжение

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение объема потребления тепловой энергии, являются:

1. Изменение численности населения (потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения);

2. Изменение нагрузки, подключенной к системе теплоснабжения в виде жилья и объектов соцкультбыта (потребление тепловой энергии на нужды теплоснабжения);

3. Изменение уровня комфортности жилых зданий (подключение к системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения);

4. Реализация мер по энерго-, ресурсосбережению (обеспечение возможности регулирования объема потребления и контроля по показаниям приборного учета).

Прогноз объема потребления тепловой энергии построен с учетом потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения объектами перспективного строительства.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование | Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Отопление | ГВС |
| 1. | Выработано | 244442,846 | 231078,452 | 13364,394 |
| 2. | Получено со стороны |  |  |  |
| 3. | Всего | 244442,846 | 231078,452 | 13364,394 |
| 3.1. | Собственные нужды цеха | 1893,353 | 1210,220 | 683,133 |
| 3.1.1. | Хозяйственно-бытовые нужды | 1454,342 | 779,030 | 675,312 |
| 3.1.2. | Технологические нужды | 439,011 | 431,190 | 7,821 |
| 4. | Отпущено в сеть | 242549,493 | 229868,232 | 12681,261 |
| 4.1. | Потери в тепловых сетях | 52118,728 | 47421,830 | 4696,898 |
| 5. | Полезный отпуск всего | 190430,765 | 182446,402 | 7984,363 |
| 5.1. | Реализовано потребителям всего | 188269,054 | 180287,903 | 7981,151 |
| 5.1.1. | Бюджетные потребители | 35241,008 | 34582,748 | 658,260 |
| 5.1.2. | Прочие потребители | 23243,858 | 23118,301 | 125,557 |
| 5.1.3. | Население (жилой фонд) | 129784,188 | 122586,854 | 7197,334 |
| 5.2. | Собственные нужды предприятия | 2161,711 | 2158,499 | 3,212 |
| 5.2.1. | Участок водоснабжения | 1143,284 | 1143,284 | 0,000 |
| 5.2.2. | Участок канализации | 465,649 | 465,649 | 0,000 |
| 5.2.3. | Прочие подразделения филиала | 190,291 | 190,291 | 0,000 |
| 5.2.4. | Общехозяйственные нужды филиала | 362,487 | 359,275 | 3,212 |

3.2. Водоснабжение и водоотведение

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение объема потребления воды и объема сбрасываемых стоков, являются:

1. Изменение численности населения;

2. Изменение нагрузки подключенной к системе водоснабжения и водоотведения в виде жилья и объектов соцкультбыта;

3. Изменение степени комфортности жилых зданий (подключение к системе централизованного водоснабжения и канализации существующих объектов, использование новых сантехприборов и иных устройств подключаемых к системе водоснабжения и водоотведения);

4. Реализация мер по ресурсосбережению (обеспечение возможности контроля потребления по показаниям приборного учета).

Водоснабжение

Прогноз объема потребления воды в городе Тарко-Сале построен с учетом потребления водоснабжения объектами перспективного строительства.

Основным потребителем питьевой воды г. Тарко-Сале является население. Прогнозное соотношение объемов потребляемой воды в централизованной системе водоснабжения по потребителям г. Тарко-Сале представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Прогнозное соотношение объемов потребляемой питьевой воды

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджетным потребителям, тыс.м3 | 110,49 | 112,15 | 113,83 |
| ФБУ, тыс.м3 | 3,77 | 3,82 | 3,88 |
| РБУ, тыс.м3 | 31,51 | 31,98 | 32,46 |
| МБУ, тыс.м3 | 75,21 | 76,34 | 77,48 |
| Прочим потребителям, тыс.м3 | 83,32 | 84,57 | 85,84 |
| Муниципальным предприятиям, тыс.м3 | 1,34 | 1,36 | 1,38 |
| Потребители иных форм собственности, тыс.м3 | 81,98 | 83,21 | 84,46 |
| Населению (жилой фонд), тыс.м3 | 860,11 | 873,01 | 886,11 |

Водоотведение

Изменение объема принятых стоков представлено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Баланс поступления сточных вод

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Годовое поступление стоков, тыс. м3 | 771,02 | 782,59 | 794,32 |
| - от населения, тыс. м3 | 306,74 | 311,34 | 316,01 |
| - от бюджетных организаций, тыс. м3 | 43,46 | 44,11 | 44,77 |
| - от прочих потребителей, тыс. м3 | 22,7 | 23,04 | 23,39 |
| - от собственных объектов, тыс. м3 | 398,11 | 404,08 | 410,14 |

3.3. Электроснабжение

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение объема потребления электрической энергии, являются:

1. Изменение нагрузки, подключенной к системе электроснабжения в виде жилья и объектов соцкультбыта;

2. Изменение уровня комфортности жилых зданий (подключение к системе электроснабжения нового и дополнительного оборудования).

3.4. Обращение ТКО

Основным показателем, характеризующим объем твердых коммунальных отходов, является численность населения. Согласно выполненным расчетам существенного изменения численности населения не предвидится, в связи с этим при разработке программы принято, что объем производимых твердых коммунальных отходов, останется на существующем уровне.

4. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями объектов перспективного строительства в городе Тарко-Сале на период до 2019 года включительно, а также повышения качественного уровня обеспечения коммунальными услугами существующих объектов.

Достижение поставленной цели будет обеспечено путем решения следующих задач:

- Определение нагрузки, присоединяемой к системам коммунальной инфраструктуры к расчетному периоду;

- Развитие и модернизация систем теплоснабжения;

- Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- Развитие и модернизация систем электроснабжения;

- Развитие и модернизация объектов газоснабжения;

- Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5. Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации программы

5.1. Определение перспективной потребности объектов нового строительства в коммунальных ресурсах

Для эффективной реализации Программы необходимо сформировать прогноз ввода жилья и других объектов недвижимости на протяжении всего периода реализации Программы и рассчитать предельные нагрузки вновь построенных объектов недвижимости по каждому виду коммунальных услуг.

Помимо прогноза присоединяемой нагрузки необходимо также учесть, как изменение в количестве потребителей и в характере потребления повлияют на объемы производства коммунальных услуг.

Прогноз строительства объектов недвижимости и перспективной потребности в их электро-, тепло- и водоснабжении по городу Тарко-Сале основывается на документации по планировке территории, утвержденной Департаментом строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района:

а) перечень объектов строительства, теплоснабжение которых необходимо в период до 2019 года включительно;

б) перечень объектов строительства, водоснабжение которых необходимо в период до 2019 года включительно;

в) перечень объектов строительства, электроснабжение которых необходимо в период до 2019 года включительно.

5.2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры

Задача развития, строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, направлена на обеспечение доступа объектов жилищного и промышленного строительства к системам централизованного теплоснабжения, улучшения качественных показателей работы системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности в период реализации Программы. В таблице 5.1 приведен сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1 Сводный перечень мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 4 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 7 |
| 3 | Строительство новой котельной 35 МВт |
| 4 | Строительство тепловых сетей при перераспределении нагрузок и магистральных тепловых сетей от новой котельной 35 МВт |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования на станции водоочистки воды «Водопад-8000» (Замена электрокоагулянтов, внедрение деманганации и щелочения воды) |
| 2 | Техническое перевооружение емкости 700 м3 (территория котельной 3) |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении |
| 2 | Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, замена мерных баков, оборудования) |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Газификация ближних и средних дач г. Тарко-Сале, установка ПГБ |
| Организация деятельности по обращению с ТКО |
| 1 | Приведение в соответствие с требованиями законодательства мест (площадок) накопления ТКО |

6. Перечень организаций – участников реализации программы

Перечень организаций-участников программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя организации коммунального комплекса, предоставляющие соответствующие услуги на территории муниципального образования город Тарко-Сале.

Ниже приведен перечень услуг предоставляемых потребителям на территории г. Тарко-Сале и предприятий их предоставляющих, являющихся участниками данной программы.

1. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»:

- производство, транспортировка и распределение тепловой энергии;

- подъем, очистка, транспортировка воды хозяйственно-питьевого назначения;

- прием, канализация и утилизация хозяйственно-бытовых стоков.

2. Филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе:

- передача и распределение электрической энергии.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Пургазсервис»:

- транспортировка и распределение газа.

4. ООО «ТАЗСПЕЦСЕРВИС»:

- транспортирование твердых коммунальных отходов.

7. Финансовое обеспечение программы

В соответствии с произведенными расчетами на момент разработки настоящей Программы объем капитальных вложений необходимых для развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры составляет 128 336 тысяч рублей. В таблице 7.1 приведен расчет объема капитальных вложений с разбивкой по видам коммунальных услуг.

Таблица 7.1 Объем капитальных вложений на развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Тарко-Сале (тыс. руб.)

| № п/п | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. |  | Техническое перевооружение котельной № 4 | 13 722 |
| 2. |  | Техническое перевооружение котельной № 7 | 11 868 |
| 3. |  | Строительство тепловых сетей при перераспределении нагрузок и магистральных тепловых сетей от новой котельной 35 МВт | 3 163 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ | 28 753 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. |  | Техническое перевооружение оборудования на станции водоочистки воды «Водопад-8000» (Замена электрокоагулянтов, внедрение деманганации и щелочения воды) | 5 576 |
| 2. |  | Техническое перевооружение емкости 700 м3 (территория котельной 3) | 5 015 |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 10 591 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. |  | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | 75 600 |
| 2. |  | Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, замена мерных баков, оборудования) | 2 637 |
|  | ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | 78 237 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. |  | Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП | 10 691 |
|  | ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ | 10 691 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. |  | Газификация ближних и средних дач г. Тарко-Сале, установка ПГБ | 2 500 |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ | 2 500 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО |
| 1. |  | Приведение в соответствие с требованиями законодательства мест (площадок) накопления ТКО | 6 755 |
|  |  | ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО | 6 755 |
|  |  | ВСЕГО по городу Тарко-Сале | 128 336 |

Расчет объема капитальных затрат, приведенный в таблице 7.1, выполнен укрупненным способом. Окончательный расчет затрат на развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством подлежит определению при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработанных в соответствии с настоящей Программой.

8. Механизм осуществления программы

Основным инструментом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Данные программы будут содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели    Программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и социально-культурного строительства в городе в период 2019 года.

9. Координация программных мероприятий. Организация,

формы и методы управления программой

Обеспечение координации и контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляется путем мониторинга выполнения  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

9.1. Оценка эффективности осуществления программы

Оценка эффективности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тарко-Сале, оценка финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального комплекса осуществляется по следующим индикаторам:

- выполнение мероприятий инвестиционной программы в натуральном выражении (например, соотношение фактической и запланированной в программе протяженности вновь построенных участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

- выполнение мероприятий инвестиционной программы в стоимостном выражении (например, соотношение фактических и запланированных в программе расходов по строительству участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

- влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (например, аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры до и после реализации этапа инвестиционной программы, доля протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены, в общей протяженности сетей систем коммунальной инфраструктуры и так далее).

Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется согласно следующим индикаторам:

1) доля объектов жилищного и промышленного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры;

2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системам коммунальной инфраструктуры;

3) доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре;

4) индекс нового строительства;

5) обеспеченность потребления услуг приборами учета;

6) износ систем коммунальной инфраструктуры;

7) уровень загрузки производственных мощностей;

8) уровень потерь.

Первый индикатор характеризует эффективность реализации договоров подключения. Он рассчитывается как отношение количества объектов жилищного и промышленного строительства, подключенных по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры, к общему количеству объектов строительства за один год.

Второй индикатор характеризует способность организаций коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается как отношение объема фактически подключенной нагрузки к запланированному объему подключенной нагрузки по данному виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год.

Третий индикатор отражает уровень доступности для потребителей коммунальных услуг. Он рассчитывается как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги к численности населения муниципального образования.

Четвертый индикатор рассчитывается как отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей и его рост свидетельствует об эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ.

Пятый индикатор рассчитывается как отношение объема услуг, реализованных по приборам учета к объему реализации услуг.

Шестой индикатор рассчитывается как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Об эффективности реализации мероприятий программы будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

Седьмой индикатор рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования к установленной производительности оборудования. Об эффективности будет свидетельствовать рост данного индикатора.

Восьмой индикатор рассчитывается как отношение объема потерь к объему реализации коммунальных услуг. Об эффективности будет свидетельствовать снижение данного индикатора.